## Slide 1
www.eeppt.com

## Slide 2
电路构成:
复 习
电源、
用电器、
开关、
导线
下列接法对吗
禁止将电池两端直接连在一起，否则会将电池烧坏，即短路。
555
+
—
555
+
—
错误
！
?

## Slide 3
L1
L2
555
+
—
555
+
—
L1
L2
555
+
—
555
+
—

## Slide 4
问题:有一个电源和两个灯泡,要使两个灯泡同时发光,有几种接法?
想一想
猜 想
设计实验
进行实验
分析与论证
评估与交流
L1
L2
555
+
—
555
+
—

## Slide 5
?
想想做做
器材：干电池（1对）、灯泡（2只）、 开关（1个）、导线（若干）
1 、使两个灯泡同时发光
2、使电流同时流入两个灯泡， 流出灯泡后再汇合。
实验目的：

## Slide 6
两个小灯泡(用电器)的两端分别连在一起，然后接到电路中，这两个灯泡(用电器)的连接方式叫并联。
L1
L2
两个小灯泡的并联
并联的定义
555
+
—
555
+
—
L2
L1
www.eeppt.com

## Slide 7
两个小灯泡的串联
L1
L2
两个小灯泡(用电器)首尾相连,然后接到电路中, 这两个小灯泡(用电器)的连接方式叫串联。
串联的定义
555
+
—
555
+
—
L2
L1

## Slide 8
L1
L2
+
﹣
L1
L2
图5.3—1乙
?
想想议议
串联电路和并联电路中，电流是如何流动的？你能在图5.3—1乙、图5.3—2乙中画出电路闭合时电流的方向吗？

## Slide 9
L1
L2
?
串联电路和并联电路中，电流是如何流动的？你能在图5.3—1乙、图5.3—2乙中画出电路闭合时电流的方向吗？
图5.3—2乙
L1
L2
+
﹣
:红色代表干路
:蓝色代表支路

## Slide 10
问题1: 若把开关接在串联电路的其他位置,开关作用是否改变?
问题2: 把其中一灯泡旋下来后,另一个灯泡还能否发光?
猜想:……

## Slide 11
1
2
3
4
L1
L2
L1
L2
L1
L2
L1
L2
实验要求：先画出电路图，根据电路图连线
任何情况下都不允许不经过用电器而把电源的两端直接连在一起！
！
L1
L2
www.eeppt.com

## Slide 12
L2
L1
L2
L1
问题2:在串联电路中,把其中一灯泡旋下来后,另一个灯泡还能否发光?
去掉灯泡L1
去掉灯泡L2

## Slide 13
L2
问题2:在并联电路中，把其中一灯泡旋下来后,另一个灯泡还能否发光?
L1

## Slide 14
判断串并联电路的方法
1.判断串联的方法:
(1)电流只有一条回路.(没有分支)
(2)一灯不亮,所有灯都不亮.(互相影响)
2.判断并联的方法:
(1)电流至少有两条回路.(有分支点)
(2)一灯不亮,另一灯仍会亮.(不互相影响)
555
+
—
555
+
—
L2
L1
555
+
—
555
+
—
L2
L1

## Slide 15
串联小结:
1.串联电路:把电路元件首尾相接起来的电路.
2.判断串联的方法: (1)电流只有一条回路.(没有分支)
(2)一灯不亮,所有灯都不亮.(互相影响)
3.连接要点:电流从电源正极出发,顺次经过开关.灯1.灯2,最后回到电源负极.
4.串联特点:开关控制全部用电器,而且与开关位置无关.
课堂小结
并联小结:
1.并联电路:把电路元件并列连接起来的电路.
2.判断并联的方法:
(1)电流至少有两条回路.(有分支点)
(2)一灯不亮,另一灯仍会亮.(不互相影响)
3.并联电路中有干路和支路.
4.连接要点:各用电器接在电路两点之间.
5.并联的特点:干路开关控制干路及所有的用电器;支路开关只控制支路的用电器.
串联
并联

## Slide 16
1、判断下面的电路各属于什么电路？
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
L1
L2
S
L1
L2
S
L1
L2
S
L1
L2
S
检测与评价
并联电路
串联电路
并联电路
串联电路
www.eeppt.com

## Slide 17
1、有一个电源和两只灯泡，要使两只灯泡同时发光，可以 连接，也可以 连接。
3、你认为马路上的路灯用串联还是并联接法好? 为什么?
2、教室里的几盏日光灯是 联。教室里的一只 开关控制一盏电灯，开关和灯是 联。
4、你认为家庭中各种电器之间是串联还是并联? 为什么?
检测与评价
并联
串联
并
串

## Slide 18
S1
L1
L2
S2
S3
拓展训练
如图所示，要使L1与L2串联，应该闭合开关 ，断开开关 ；如果要使灯L1与L2并联，则应该闭合开关 ，断开开关 ；如果三只开关全闭合，电路发生 。

## Slide 19
谢谢指导
谢谢指导
广东省梅州市梅县广益中学
制作人：葛小英 丘瑜
PPT之家整理发布，更多免费PPT模板下载请访问：www.eeppt.com