## Slide 1: 自动控制原理实验
湖南工学院电气与信息工程系
罗雪莲
www.eeppt.com

## Slide 2
目 录
实验一 典型环节的模拟研究
实验二 典型系统瞬态响应和稳定性
实验三 控制系统的频率特性
实验四 线性连续系统校正
实验五 采样系统分析
附: 实验系统介绍

## Slide 3
返回
实验一 典型环节模拟研究
本实验为验证性实验
一、实验目的
1、学习构成典型环节的模拟电路，了解电路参数对环节特性影响。
2、熟悉各种典型环节的阶跃响应。
3、学习典型环节阶跃响应的测量方法，并学会由阶跃响应曲线计算典型环节的传递函数。
二、实验设备
PC机一台，TDN-AC系列教学实验系统。

## Slide 4
典型环节名称 | 方块图 | 传递函数
比例（P） |  | 
积分（I） |  | 
比例积分（PI） |  | 
返回
三．实验原理及电路
下面列出了各典型环节的方框图、传递函数、
模拟电路图、阶跃响应，实验前应熟悉了解。
1、各环节的方块图及传递

## Slide 5
比例微分 （PD） |  | 
惯性环节（T） |  | 
比例积分微分（PID） |  | 

## Slide 6
各典型环节名称 | 模拟电路图 | 输出响应
比例（P） |  | U0(t)=K (t≥0) 其中K=R1/R0
积分（I） |  | U0(t)=(t≥0) 其中T=R0C
比例积 分（PI） |  | U0(t)= (t≥0)其K=R1/R0，T=R1C
返回
2、各典型环节的模拟电路图及输出响应

## Slide 7
比例微分（PD） |  | U0(t)=KTδ(t)+K其中δ(t)为单位脉冲函数
惯性环节（T） |  | U0(t)=K(1-e-t/T) 其中K=R1/R0， T=R1C
比例积分微分（PID） |  | 其中δ(t)为单位脉冲函数Kp=R1/R0;Ti=R0C1Td=R1R2C2/R0

## Slide 8: 四、实验内容及步骤
1、观测比例、积分、比例积分、比例微分和惯性环节的阶跃响应曲线。
（1）实验接线
①准备：使运放处于工作状态。
将信号源单元（U1 SG）的ST端（插针）与+5V端（插针）用“短路块”短接，使模拟电路中的场效应管（3DJ6）夹断，这时运放处于工作状态
②阶跃信号的产生；
电路可采用图1-1所示电路，它由“单脉冲单元”（U13 SP）及“电位器单元”（U14 P）组成。
具体线路形成：在U13 SP单元中，将H1与+5V
插针用“短路块”短接，H2 插针用排线接至U14
P单元的X插针；在U14 P 单元中，将Z插针和GND插针用“短路块”短接，最后由插座的Y端输出信号。
以后实现再用到阶跃信号时，方法同上，不再累赘。

## Slide 10
（2）实验操作
按2中的各典型环节的模拟电路图将线接好（先按比例,PID先不接）。将模拟电路输入端（Ui）与阶跃信号的输出端Y相联接；模拟电路的输出端（U0）接至示波器。按下按钮（或松平按扭）H 时 ，用示波器观测输出端U0(t)的实际响应曲线，且将结果记下。改变比例参数，重新观测结果。同理得出积分、比例积分、比例微分和惯性环节的实际响应曲线，它们的理想曲线和实际响应曲线见表1-1。
2、观察PID环节的响应曲线
①此时Ui采用U1 SG单元的周期性方波信号（U1单元的ST 的插针改为与S 插针用“短路块”短接，S11波段开关置与“阶跃信号”档，“OUT”端的输出电压即为阶跃信号电压，信号周期由波段开关S12与电位器W11调节，信号幅值由电位器W12调节。以信号幅值小、信号周期较长比较适宜）。
②参照2中的PID模拟电路图，将PID环节搭接好。

## Slide 11
③将①中产生的周期性方波加到PID环节的输入端（Ui），用示波器观测PID的输出端（U0），改变电路参数，重新观察并记录。

## Slide 12: 实验二 典型系统瞬态响应和稳定性
本实验为验证性实验
一、实验目的 1、熟悉有关二阶系统的特性和模拟仿真方法。
2、研究二阶系统的两个重要参数阻尼比ζ和无阻尼自然频率ωn对过渡过程的影响。
3、研究二阶对象的三种阻尼比下的响应曲线及系统的稳定性。
4、熟悉劳斯判据，用劳斯判据对三阶系统进行稳定性分析。
二、实验设备
PC机一台，TDN-AC系列教学实验系统。

## Slide 13
三、实验原理及电路
返回
1、典型二阶系统
①典型二阶系统的方块图及传递函数
图2-1是典型二阶系统原理方块图，其中T0=1s,T1=0.1s，K1分别为10、5、2、1。

## Slide 15
图2-2

## Slide 16
2、典型三阶系统
①典型三阶系统的方块图：见图2-3。

## Slide 17: ②模拟电路图：见图2-4。
返回
图2-4
www.eeppt.com

## Slide 18: 开环传递函数为： （其中K=500/R） 系统的特征方程为1+G(S)H(S)=0 即S3+12S2+20S+20K=0 由Routh判据得：0<K<12，即R>41.7KΩ 系统稳定 K=12，即R=41.7 KΩ 系统临界稳定 K>12，即R<41.7 KΩ 系统不稳定

## Slide 19
四、实验内容和步骤
1．准备
将“信号源单元”（U1 SG）的ST插针和+5V插针用“短路块”短接，使运算放大器反馈网络上的场效应管3DJ6夹断。
2．阶跃信号的产生
见实验一中的阶跃信号的产生。将阶跃信号加至输入端，调节单次阶跃单元中的电位器，按动按钮，用示波器观察阶跃信号，使其幅值为3V。
3．典型二阶系统瞬态性能指标的测试
①按图2-2接线，R=10K。
②用示波器观察系统阶跃响应C（t），测量并记录超调量δ%，峰值时间和调节时间。记录表1中。

## Slide 20
③分别按R=20K;40K;100K改变系统开环增益，观察相应的阶跃响应C(t)，测量并记录性能指标δ(%)、tp和tS，及系统的稳定性。并记录测量值和计算值（实验前必须按公式计算出）进行比较。并将实验结果填入表1中。

## Slide 21: 表1

## Slide 22
PLC实验系统接线提示
1．交通显示装置模型
交通灯插孔TL1～TL3为一组，
TL4～TL6为一组，其中
交通灯插孔TL1：绿灯
交通灯插孔TL2：黄灯
交通灯插孔TL3：红灯
交通灯插孔TL4：绿灯
交通灯插孔TL5：黄灯
交通灯插孔TL6：红灯

## Slide 23: 四、实验仪器与设备
1、EL-PLC-Ⅰ型可编程控制器实验系统
2、 EL-PLC-Ⅱ型可编程控制器实验系统
3、计算机
4、FX-20P-E编程器
返回

## Slide 24: 实验四 传输实验
（本实验为设计性实验）

## Slide 25: 一、实验目的
1、掌握用PLC控制传动控制系统的方法；
2、熟悉PLC编程技巧及程序调试方法。训练解决工程实际控制问题的能力。
3、掌握传输控制技巧 。

## Slide 26: 二．设计要求
用PLC构成传动控制系统 ，具体要求如下：
（1）按启动按钮后，给出YS1信号，打开出料仓；
（2）检测各工位，在工位1时，停2秒，传送带1启动（启动传送带的输出端子在仿真区SD2端）；
（3）工位2时，停2秒，传送带2启动；
（4）工位3时，停2秒，传送带3启动；
（5）当运输料车YS4亮2次以后，关闭YS1；
（6）当运输料车YS3亮时，表示料车装满，运输带会自动停止，此时应启动声光报警。3秒后自动停止报警。
当另一部料车来时，重复（1）～（6）。

## Slide 27: 三、提示：系统工艺要求,及PLC 实验系统硬件接线如下:
1．传输装置模型说明
信号YSS1代表工位1
信号YSS2代表工位2
信号YSS3代表工位3
信号YS3代表运输料车装满
信号YS4代表传送带有
料装入运输料车
SD2代表传送带启动信号
YSI代表开出料仓
LED为灯光报警发光管
FMQ为报警蜂鸣器
SD2
传输实验区
仿真区
YS1
YSS1
YSS2
YSS3
YS3
YS4
LED
FMQ

## Slide 28: 四、实验仪器与设备
1、EL-PLC-Ⅰ型可编程控制器实验系统
2、 EL-PLC-Ⅱ型可编程控制器实验系统
3、计算机
4、FX-20P-E编程器
返回

## Slide 29: 实验五 LED数码显示实验
（本实验为综合性实验）

## Slide 30: 一、实验目的
1、掌握用PLC控制LED数码显示系统的方法；
2、掌握PLC外部接线的方法。

## Slide 31: 二．设计要求
用PLC控制LED数码显示系统，具体要求：
1、在面包板上搭建LED数码显示电路，对PLC编程，用10个按键分别传送0~9十个数字，每按动这十个键中的一个，则PLC控制LED数码显示电路显示对应的数码。
2、根据控制要求设计程序，写出I/O分配表、绘制程序梯形图
3、绘制PLC I/O接线图。

## Slide 32: 三．设计提示
1、LED数码管有两种显示接线方式，一种是共阴，另一种为共阳，当发光二极管正向偏置时，发光管（LED）灯就亮。
2、 用PLC控制LED显示有两种方法，一种是输出4位BCD码给LED显示（如用BCD码指令显示）；另一种方法是由PLC编制程序进行译码，来控制显示a~g段。

## Slide 33: 四、实验仪器与设备
1、EL-PLC-Ⅰ型可编程控制器实验系统
2、 EL-PLC-Ⅱ型可编程控制器实验系统
3、计算机
4、FX-20P-E编程器
5、面包板、数码管、电阻（2K、1/4w）。
返回

## Slide 34: 实验六 功能指令实验
（本实验为设计性实验）

## Slide 35: 一、实验目的
1、熟悉跳转、分支指令的应用
2、掌握数据处理：比较、传送指令的使用 。
3、熟悉PLC编程技巧及程序调试方法。
www.eeppt.com

## Slide 36: 二．实验内容
1、利用跳转、分支指令使PLC实现对两组彩灯轮流闪烁的控制。
其编程要求：利用分支指令编程，使K1“接通”时，LED灯PB01…LED灯PB03轮流闪烁；使K1“断开”时，LED灯PB04…LED灯PB06轮流闪烁。

## Slide 37
2、利用比较、传送指令使PLC实现数据的传送与数据大小的比较。
其编程要求：①给S2赋值10H。由按键PB1~PB3给S1赋不同值，S1、S2比较结果通过输出显示LED灯显示。
②按PB1给S1赋值00H，按PB2给S1赋值10H，按PB3给S1赋值20H。当S1〈 S2，则LED灯PBO1亮；S1≤ S2，则LED灯PBO2亮；S1 = S2，则LED灯PBO3亮；S1 ≥ S2，则LED灯PBO4亮；S1 〉S2，则LED灯PBO5亮；S1≠S2，则LED灯PBO6亮。

## Slide 38: 三、实验报告要求
1．写出I/O分配表；
2．绘制所设计的程序梯形图；
3．记录实验操作结果 ，分析是否符合设计要求。

## Slide 39: 四、实验仪器与设备
1、EL-PLC-Ⅰ型可编程控制器实验系统
2、 EL-PLC-Ⅱ型可编程控制器实验系统
3、计算机
4、FX-20P-E编程器
返回

## Slide 40: 实验七 电动机自动往复运动
（本实验为设计性实验）

## Slide 41: 一、实验目的
1、掌握用PLC控制电动机往复运动软件互锁与硬件互锁的方法；
2、掌握PLC外部接线的方法。

## Slide 42: 二．设计要求
设计并制作电动机往复运动电路，对PLC编程，实现PLC对电动机的往复运动控制。 编程要求：交流电动机起动有正转起动和反转起动，而且正、反转可切换，即在正转时可直接按下反转起动按，电动机即开始反转，同时切断正转电路，反之亦可；并且要求电动机能往复运动，往复运动由时间控制，即按下正转起动按钮，电动机正转，正转一段时间转为反转，反转一段时间又转为正转，如此自动往复。

## Slide 43: 三．设计提示
1.用PLC控制交流电动机的正反转，除了软件互锁，硬件也要求互锁。
2.正反转实现的方法：改变电源相序（两根火线对调）。

## Slide 44
1、正反转基本控制电路原理图：

## Slide 45
在上图中：
主电路：
KM1主触点接通正相序电源—M正转。
KM2主触点接通反相序电源—M反转。
控制电路：
SB1控制正转，SB2控制反转，SB3用于停止控制。
KM的常闭触点用于互锁控制，即使在接触器故障情况下，也可以保证不发生主电路短路现象。

## Slide 46: 四、实验仪器与设备
1、EL-PLC-Ⅰ型可编程控制器实验系统
2、 EL-PLC-Ⅱ型可编程控制器实验系统
3、计算机
4、FX-20P-E编程器
5、交流接触器
6、三相异步电动机

## Slide 47: 五、实验报告要求
1．根据控制要求设计程序，写出I/O分配表、绘制程序梯形图；
2．绘制主电路图、PLC控制电路图、PLC I/O接线图。
3．记录实验操作结果 ，分析是否符合设计要求。
返回

## Slide 48: 实验八 广告艺术灯控制器设计
（本实验为研究创新型实验）

## Slide 49: 一、实验目的
1、掌握采用不同的编程思路实现用PLC控制广告艺术灯系统的方法；
2、熟悉PLC编程技巧及程序调试方法。

## Slide 50: 二．设计要求
用PLC控制广告艺术灯电路系统 ，编程要求：
某广告屏有6根灯管（用黄色LED发光管代替），16只流水灯，每4只灯为一组。在面包板上搭建LED发光管广告艺术灯电路，对PLC编程，控制彩色LED发光管轮流闪烁，其具体要求如下：
1）该广告屏中间6个灯管亮灭的时序为第1根亮→第2根亮→第3根亮→…→第6根亮，时间间隔为1秒，全亮后，显示10秒，再反过来从6→5→…→1顺序熄灭。全灭后，停2秒，再从第6根灯管开始亮起，顺序点亮6→5→…→1，时间间隔为1秒，全亮后，显示20秒，再从1→2→…→6顺序熄灭。全熄灭后，停2秒，再从头开始运行，周而复始。
2）广告屏四周的流水灯16只，4个一组，共分4组，每组灯间隔1秒向前移动一次，且即从Ⅰ→Ⅱ→Ⅲ→Ⅳ，移动一段时间后（如30秒），再反过来移动，即从Ⅳ→Ⅲ→Ⅱ→Ⅰ，如此循环往复。
3）系统有单步/连续控制，有起动和停止按钮。
4）系统发光管的供电电源为24V。

## Slide 51: 三．设计提示
设计方案提示
根据霓虹灯时序控制程序的任务和要求，可先设计霓虹灯中间6根灯管的控制程序。由题意可知，用6个PLC的输出分别控制6个灯管。PLC控制程序可采用步进顺控指令来实现，也可采用移位指令和定时、计数指令组合起来设计该程序，或用基本指令加定时器、计数器指令来实现。
对于四周的4组流水灯泡的亮、灭控制，可利用PLC移位指令外加定时器、计数器指令来完成其循环左移和右移功能。或用基本指令加定时器、计数器指令来实现。也可采用步进顺控指令来实现。
www.eeppt.com

## Slide 52: 四、实验仪器与设备
1、EL-PLC-Ⅰ型可编程控制器实验系统
2、 EL-PLC-Ⅱ型可编程控制器实验系统
3、计算机
4、FX-20P-E编程器
5、面包板、数码管、电阻（2K、1/4w）。

## Slide 53: 五、实验报告要求
1．根据控制要求设计程序，写出I/O分配表、绘制程序梯形图；
2．记录实验操作结果 ，分析是否符合设计要求。

## Slide 54
谢谢！
PPT之家整理发布，更多免费PPT模板下载请访问：www.eeppt.com

## Slide 55
欢迎访问PPT之家--- eeppt.com
免费ppt模板下载www.eeppt.com