## Slide 1: 走近地理环境与家居
作者：×××
时间：×××

## Slide 2: 民居式样
有人认为家一定要依山靠水，面向朝阳，但也有人认为，家一定要远离丘陵。然而，地理环境是多姿多彩的，各地域的地势不同，也造就了各式各样的家居设计，而中国住宅的家居设计更是中国地理与文化的产物，具有鲜明的民族风格与时代特色。
那么，现在让我们来探索一下地理环境对家居设计的影响吧。

## Slide 3: 民居的地理性

## Slide 4: 布朗民居
布朗族民间建筑形式。多为干栏式竹楼，分上下两层，楼下关牲畜，放碓臼，楼上住人。

## Slide 5: 朝鲜族民居
在乡下常见的一般有草房和瓦房两种形式。多面向南或东南、西南，有院落。屋顶多四个斜面构成，主室上盖为大“人”字形，两翼斜坡较小，用谷草或灰瓦片覆盖。每套房屋正面开一扇或四扇门，同时开窗。后面一般亦设门和窗。内分为寝室、厨房等。有的在正房盖厢房，作为住房和仓库。室内用土砖或平埋的片石铺成平炕。进屋脱鞋，席炕而坐。室外屋基离地60—70厘米。
ppt模板网站http://www.eeppt.com/

## Slide 6: 达斡尔民居
达斡尔人喜依山傍水而居。民居大多向南，三间或五间不等。中间为厨房，锅台内侧接烘炕。两侧为居室，居室有“凹”形炕，开南窗、西窗。仓房多为木制阁楼，离地1米左右，通风干燥，宜于谷物贮藏。房顶“人”字形草冠，上有木构框架，室内棚顶多为柳编“人”字形顶盖，居室与厨房间有墙与隔扇门。

## Slide 7: 民居的地理比较
在人们有意识地改变环境的过程中，人与环境的关系从统一性关系逐渐发展为对象性关系
……

## Slide 8: 地理环境与家居设计

## Slide 9: 福建民居
闽西南地区的客空人土楼是一种特殊农村住宅。土楼外形有方、圆之别，酷似宠大碉堡，其外墙用土、石灰、沙、糯米等夯实，厚1米，可达5层高；由外向内，屋顶层层下跌，共三环，主体建筑居中心；房间总数可达300余间，十几家甚至几十家人共居一楼。福建是东南沿海的“山国”，境内山地丘陵占80％以上，地形复杂，历史上匪盗现象较为严重，中原汉族迁居此地后，为御匪盗防械斗，同族数百人筑土楼而居所，故形同要塞的土楼，防御功能突出。此外，福建地处东南沿海地震带，气候暖热多雨，坚固的土楼既能防震防潮又可保暖隔热，可谓一举数得。

## Slide 10: 云南民居
干栏式竹楼是滇南傣、佤、苗、景颇、哈尼、布朗等少数民族的主要住宅形式。滇南气候炎热潮湿多雨，竹楼下部架空，以利通风隔潮，多用作碾米场、贮藏室及杂屋；上层前部有宽廊和晒台后部为堂和卧室；屋顶为歇山式，坡度陡，出檐深远，可遮阳挡雨。

## Slide 11
浙江民居（上图）
湖南民居
上海民居 (上图)
福建民居
图片欣赏

## Slide 12
安徽民居
东北民居
四川民居
西藏民居
内蒙古民居

## Slide 13
宁夏民居
广西民居
陕北民居
台湾民居

## Slide 14: Q & A
谢 谢！