## Slide 1
梨河中学
耿岸英
www.eeppt.com
幻灯片之家 http://www.eeppt.com
电磁续电器PPT课件

## Slide 2
电磁铁是由通电螺线管和它里面的铁心构成的.电磁铁特点是:通电时有磁性,断电时无磁性.
什么是电磁铁? 它有那些性质?
电磁铁有哪些应用？
复习引入
电磁起重机\电动机＼发电机＼电磁继电器
ppt课件模板http://www.eeppt.com/moban/kejian/

## Slide 3: 电磁继电器
继电器是利用低电压、弱电流电路的通断,来间接控制高电压、强电流电路的装置. 它是利用电磁铁来控制工作电路的一种开关.
A
B
C

## Slide 4: 电磁继电器的构造
A
B
C
它由电磁铁、衔铁、簧片、触点组成。其工作电路由低压控制电路和高压工作电路两部分构成.

## Slide 5
当较小的电流经过接线柱D、E流入线圈时,电磁铁把衔铁吸下,使B、C两个接线柱所连的触点接通,较大的电流就可以通过B、C带动机器工作了.工人师傅的按钮只控制电磁铁电流的通断,而高电压强电流电路的通断则由B、C两个触点间的电路控制,这样人们就可以安全方便地操纵大型机械了.
A
B
C
www.eeppt.com

## Slide 6: 阅读电磁继电器说明书，并回答课本上的问题：
你觉得说明书上最重要的是哪几条？
说明书上写着的线圈额定电压直流６Ｖ被控制电压２２０Ｖ电流１Ａ讲的是什么意思？
你从说明书上得到了那些有用的知识？

## Slide 7: 观察电磁继电器,做如下尝试:
对照电磁继电器的构造图,认识继电器上的几个接线端的位置.
用手轻触衔铁,观察B.C之间是通过哪个触点接通的.
实际的继电器还有两个触点,当电磁铁不通电时它们断开.找到这两个触点.
A
B
C

## Slide 8: 扬声器的原理及构造
扬声器是把电信号转换成声信号的一种装置.它主要由固定的永久磁铁、线圈和锥形纸盆构成.

## Slide 9: 扬声器是怎样发声的?
当线圈中通过如图所示的电流时,线圈受到磁铁的吸引向左运动,当线圈中通过相反方向的电流时,线圈受到磁铁的排斥向右运动.由于通过线圈的电流是交变电流,它的方向不断变化,线圈就不断地来回振动,带动纸盆也来回振动,于是扬声器就发出了声音.

## Slide 10: 练一练
如图所示虚线框内部是电磁继电器,其中A是 ,B是 ,C是 ,D是 E是 它的工作过程是:闭合开关S,A具有 被吸引下降, 被接通,电动机工作.在整个过程中,继电器利用
的通断,来控制 .

## Slide 11: 试试看
图8.3—6是一种温度自动报警器的原理图.制作水银温度计时插入一段金属丝,当温度达到金属丝下端所指的温度时,电铃就响起来,发出报警信号.说明它的工作原理.
www.eeppt.com

## Slide 12: 使用规范说明
站点介绍：
PPT模板下载网站www.eeppt.com为您提供免费ppt模板下载，有好看的ppt模板，ppt背景图片，ppt素材，ppt图表，动态ppt模板大全，幻灯片模板，PowerPoint模板等各类ppt模板免费下载。助您轻松制作出精美PPT模板！最新更新ppt模板 http://www.eeppt.com/new.html
特别说明：
该PPT模板收集于网络，仅供学习与参考，请勿用于商业用途。否则产生的一切后果将由您自己承担！如有侵犯您的版权，请及时与我们联系。
栏目推荐：
幻灯片模板下载 http://www.eeppt.com/ ppt背景图片素材 http://www.eeppt.com/beijing/
ppt动态模板 http://www.eeppt.com/dongtai/ 通用ppt模板下载 http://www.eeppt.com/moban/tongyong/
ppt 模板 http://www.eeppt.com/moban/ ppt设计模板下载 http://www.eeppt.com/moban/chuangyi/
ppt模板素材 http://www.eeppt.com/sucai/ 毕业答辩ppt模板下载 http://www.eeppt.com/moban/dabian/
企业文化ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/qiye/月工作总结ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/gongzuo/
商务ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/shangwu/ 精品ppt模板下载 http://www.eeppt.com/moban/jingpin/
ppt课件模板 http://www.eeppt.com/moban/kejian/ 中国风ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/zhongguofeng/
活动策划方案ppt http://www.eeppt.com/moban/yingxiao/ ppt免费下载 http://www.eeppt.com/moban/mianfei/
工业制造ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/gongye/ 会议报告ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/huiyi/
交通安全ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/jiaotong/ 教育培训ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/jiaoyu/
卡通动漫ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/katong/ 体育运动ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/yundong/
www.eeppt.com

## Slide 13: 试试看
图8.3—5是一种水位自动报警器的原理图.水位没有到达金属块A时,绿灯亮;水位到达金属块A时,红灯亮.说明它的工作原理.注意:纯净的水是不导电的,但是一般的水都能导电.

## Slide 14
谢谢指导