## Slide 1
构建全方位的网络监测平台

## Slide 2: 报告提纲
网络监测的内容及重要性
中国科技网网络监测平台
几个实用的网络监测工具
下一步的研发计划
总结

## Slide 3: 网络管理发展趋势
  网络发展趋势
    网络环境日趋复杂，如：FR、ATM、VPN
    网络技术日新月异，如： IP电话、IPv6
    所有的业务运行都和网络紧密相关
  网络管理发展趋势
    实现对复杂网络环境的可视化监控
    从监控网络设备到面向网络应用的管理
    在问题未发生时提前预警，最大限度的保证业务应用
services
incidents
change
calls
staff
components
customers
availability
security
performance
recoverability
usage
users
lobm /econ buyer
staff
exec mgmt
it mgmt
report
track
measure
(aggregate)
network elements
apps
systems
ops mgmt
help desk

## Slide 4: 我们的问题
网络设备的工作状态是否正常，有没有直观的监控手段？
端到端的网络链路是否正常，网络的瓶颈在哪里？
网络中发生了什么故障，哪些影响了我的网络运行，影响程度如何？
网络发生了问题，到底根源问题在哪里？
网络的流量如何，带宽需不需要扩容？
谁在消耗带宽？

## Slide 5: 网络监测的定义
网络监测(Network Measurement)提供了一种探索实际环境中网络特性的手段。
网络监测是指从网络设备上采集数据、收集数据、分析数据的过程。它从网络中采集一些具体指标性数据，并反馈给监测者。这些数据可以用来作为分析网络性能、了解网络运行动态、诊断可能存在的问题、甚至预测可能出现问题的“度量值“。

## Slide 6: 网络监测的重要性
网络监测对ISP至关重要：
  网管人员全面了解网络运行状况的重要手段
  网络安全保障的前提
  网络计费的前提
  实现网络SLA的前提
  网络扩容、升级改造、容量规划的重要依据
  ISP建立对等连接的重要依据
网络监测对网络使用者非常重要:
  保护重要应用的前提
  实现网络安全的手段

## Slide 7: 网络监测技术
主动监测(active):流量采集者主动发包去探测网络设备的运行情况，根据反馈信息分析网络的具体性能。
      Ping,Traceroute
      Http gets
      基于事件戳的分布式测量
被动监测(passive):被动采集网络中现有的标志性数据以了解网络设备的运行情况。
      Tcpdump
      Cisco Netflow
      Snmp

## Slide 8: 监测什么?
性能参数测量
  delay,loss,jitter
路由测量
  路由稳定性；路由可达性;网络拓扑
流量测量
  端口进出流量；协议、服务比率；字节、流、包的比率
服务可用性测量
  Web服务；email服务；ftp服务
其他

## Slide 9: 报告提纲
IP网络监测的内容及重要性
中国科技网网络监测平台
几个实用的网络监测工具
下一步的研发计划
总结

## Slide 10: 中国科技网网络监测平台
基于RRDtool的MRTG
面向安全监测的协议分析仪
网络气象图
Http gets
others

## Slide 11: 基于RRDTool的MRTG
MRTG (Multi Router Traffic Grapher) 称为多路由器流量图示仪，它采用SNMP协议采集网络设备上MIB库里的值，加工数据后绘制出流量曲线图显示在WEB上。
RRDtool:循环数据库。提供了丰富的绘图功能，海量数据的存储能力。

## Slide 12: 基于RRDTool的MRTG
高效的数据采集性能
  系统在5分钟内可以处理的端口数目达5000个。
长期的历史数据查询
  提供长达一年的精确数据查询。
方便的图形查看、缩放
  点击可以缩放正在查看的图像,从而使系统操作更加灵活。
准确的数值显示
  在小时图上移动鼠标可以查看该点的详细流量，包括时间、该时的进出速率。
用户权限分级管理
  流量数据安全保密。

## Slide 13: 基于RRDTool的MRTG

## Slide 14: 面向安全监测的协议分析仪
背景
  网络蠕虫攻击、带宽滥用、DDoS攻击成为网络的隐患
  网络带宽的占用按时间成规律性分布
  “流”分析技术成为近年来安全监测技术的热点
  大量的攻击事件可以从流量的异常中预知

## Slide 15: 功能介绍
服务监测、协议监测
Top n user、Top n ports监测
安全分析
实时报警

## Slide 16: 了解带宽的使用
根据以下描述整体网络的使用量:
  接口(国际、国内）
  服务(tcp, udp,icmp..)
  应用(email,http,ftp,p2p..)

## Slide 17: 了解用户行为
根据以下描述用户的网络行为：
  Top n User
  Top n Port

## Slide 18: 监测网络攻击行为
流量建模
  设定基线，建立正常模式下的流量模型
  某应用的流量突然上升,Code Red, Nimda?
模式匹配
  端口匹配，如sql slammer攻击是针对UDP端口1434
  地址匹配，如W32/Netsky.c蠕虫发作时会向如下dns主机发出解析请求：145.253.2.171,151.189.13.35,193.189.244.205,193.193.144.12,193.193.158.10等等
扫描发现
  TopN session,单个主机对单个或多个目标主机发出超过正常数量的连接请求
IP伪装
  源地址、目的地址都非科技网地址

## Slide 19: 网络气象图
尝试以网络气象图的形式来展示网络运行状况
为中国科技网骨干网网络运行提供全局的性能监测
图示化北京核心到12个分中心的骨干网的网络性能状况
  端到端的性能
  每一跳的性能
Notes: <header>
<date/time>
Manageability: group membership, access control, etc.
Scalability: NACK implosion

## Slide 20: 网络气象图
网络拓扑图:
  整体图
  地区图

## Slide 21: 网络气象图
终端图：
  提供了端到端网络性能的浓缩，包括 Max cpu/mem/bandwidth/loss utilization

## Slide 22: 网络气象图
延迟图:
  集成化的delay,loss监测
  Web方式的Traceroute
TOP HITS等表格

## Slide 23: Http get性能监测
模拟Http请求实时监测网络性能数据
得到网络性能的变化规律
网络性能历史统计分析
网络性能数据预测
及时报警

## Slide 24: Http get性能监测

## Slide 25: 报告提纲
IP网络监测的内容及重要性
中国科技网网络监测平台
几个实用的网络监测工具
下一步的研发计划
总结

## Slide 26: 总结
网络监测对于NOC的运营至关重要
构建完善的网络监测平台,为网络运行保驾护航