## Slide 1: 全国住房公积金监督管理信息系统 技术实施方案
XXXX有限责任公司
二○XX年X月XX日

## Slide 2
概述
网络系统的规划与设计
软件系统的技术与功能
主机平台的技术设计
系统安全保障体系
系统建设的相关问题
全国住房公积金监督管理信息系统

## Slide 3: 公积金监管系统体系的总体架构
建设部
设区城市公积金管理中心
省监管部门
省监管部门
设区城市公积金管理中心
设区城市公积金管理中心
设区城市公积金管理中心

## Slide 4
部、省监管部门分级监管；
监管数据分布存储、有效管理；
公积金监管数据与公积金业务数据对应同步；
监管系统与各设区城市业务系统有效隔离；
VPN(虚拟专网)技术；
系统建设成本不高，易于扩展。
监管系统结构的技术特点

## Slide 5
概述
网络系统的规划与设计
软件系统的技术与功能
主机平台的技术设计
系统安全保障体系
系统建设的相关问题
全国住房公积金监督管理信息系统

## Slide 6: VPN网络的技术实现
住房公积金监管系统为部、省、市三级结构。在广域网连接上，采用VPN（虚拟专网）连接方式。
采用静态路由协议，以保证有效、快速地实现路由转发；
在监管系统所有路由器上开辟Private Network模式，确保只接收公积金监管系统内的数据；
在链路层，采用IP SEC技术对数据加密传输，
在网络层，采用防火墙技术来保证网络系统的安全。

## Slide 7: VPN网络的链路选择
各地租用本地数据专线，带宽设计如下：
部级监管中心：2M HDSL；
省（区）监管中心：≥256K DDN；
地市公积金管理中心：≥64K DDN。
如果设区城市公积金管理中心暂不具备本地专线连接的条件，可以暂时采用拨号的方式直接与省（区）公积金监管机构连接。该方式仅作为设区城市公积金管理中心监管系统网络连接备份方式。

## Slide 8
建设部：
路由器：国外、国内主流产品
防火墙：国内成熟产品（带VPN模块，DMZ区可选）
交换机：国外、国内成熟产品
省（区）建设厅：
路由器：国外、国内主流产品（带拨号接入模块）
防火墙：国内成熟产品（带VPN模块，DMZ区可选）
交换机：国内、国外成熟产品
设区城市公积金管理中心：
接入路由器：国外、国内主流产品
防火墙：国内成熟产品（带VPN模块，DMZ区可选）
VPN网络的设备选择

## Slide 9
概述
网络系统的规划与设计
软件系统的技术与功能
主机平台的技术设计
系统安全保障体系
系统建设的相关问题
全国住房公积金监督管理信息系统

## Slide 10: 监管软件的部署
Win2000 Server
数据交换及应用平台
部应用服务器
部监管部门客户机
监管查询软件
汇总分析软件
维护运行监控
部数据库服务器
部监管数据库
Unix操作系统
Win2000 Server+IIS 5.0
（异构）数据交换及应用平台
ODBC
数据交换视图
业务数据库表
预警查询软件
市监管应用服务器
数据上报软件
设区城市公积金业务数据库
Win2000 Server
数据交换及应用平台
省应用服务器
省级监管部门客户机
监管查询软件
汇总分析软件
维护运行监控
数据上报软件
省数据库服务器
省监管数据库
Linux操作系统

## Slide 11
概述
网络系统的规划与设计
软件系统的技术与功能
主机平台的技术设计
系统安全保障体系
系统建设的相关问题
全国住房公积金监督管理信息系统

## Slide 12
部级主机平台系统构架

## Slide 13
数据库服务器：
主机：小型机
操作系统：小型机自带UNIX操作系统
数据库软件：Oracle 8i
应用服务器：
主机：PC服务器
操作系统：Windows 2000 Server
部级主机平台—设备选择

## Slide 14
数据库服务器：
主机： PC服务器
操作系统：Turbolinux Dataserver 7
数据库软件：Oracle 8i
应用服务器：
主机：PC服务器
操作系统：Windows 2000 Server
省级主机平台—设备选择

## Slide 15
前置应用服务器：
主机： PC服务器
操作系统：Windows 2000 Server
网卡：二块百兆网卡
市级主机平台—设备选择

## Slide 16
概述
网络系统的规划与设计
软件系统的技术与功能
主机平台的技术设计
系统安全保障体系
系统建设的相关问题
全国住房公积金监督管理信息系统

## Slide 17
1、链路层的安全防护：
链路层采用了VPN的防护，虚拟专网(VPN) 在公共网络中建立专用网络，数据通过安全的“加密管道”在公共网络中传输。
2、网络层的安全防护：
网络层的安全防护要使用防火墙技术。防火墙是设置在被保护网络和外部网络之间的一道屏障，以防止发生不可预测的、潜在破坏性的侵入。
网络系统的安全保障

## Slide 18
1、操作系统的安全优化
2、数据库系统的安全优化
系统平台的安全保障

## Slide 19
1、部、省级监管系统的数据安全
用户权限机制
除了采用操作系统级和网络层的常规安全措施外，在应用系统级通过建立一套严格的用户权限管理机制为所有的监管系统用户分配合法的用户名和对应的登录密码以及相应的操作权限来保证数据的安全，并保证系统不被非法用户访问。
数据库的安全机制
对所有使用监管系统的用户，建立一套严格的权限管理机制，为每个授权用户设置用户名和口令，并赋予不同的访问权限，使其只能使用与该访问权限相符的功能模块。
应用系统的安全保障

## Slide 20
2、市公积金业务系统的数据安全：
数据访问隔离
网段隔离
应用隔离
安全认证
只读访问
监管系统对设区城市业务数据库的访问为只读权限。
口令加密
数据库访问口令管理
系统访问口令管理
数据交换安全
系统安全解决方案

## Slide 21
概述
网络系统的规划与设计
软件系统的技术与功能
主机平台的技术设计
系统安全保障体系
系统建设的相关问题
全国住房公积金监督管理信息系统

## Slide 22
网络规划与实施统一
地址混乱问题、通讯串扰问题
安全策略的保障统一
安全漏洞问题
数据接口的标准统一
异构数据问题
设备的质量标准统一
设备兼容性问题
系统建设相关问题

## Slide 23: 谢 谢