## Slide 1
确定从1993 年起，每年的3月22日为“世界水日”
水的污染及净化

## Slide 2
《考试说明》要求
了解一些生活用水的净化及工业污水的处理方法

## Slide 3
一、水的污染

## Slide 4
自然污染：如地下水的流动把地层中某些矿物溶解；
人为污染
水的污染
重金属元素的污染：如Hg、Cd、Cr、Cu等
无机有毒物：如NO2－ 、CN－、F－等
有机污染物：有机农药、多氯联苯、多 环芳烃、合成洗涤剂等

## Slide 5
赤潮是指在一定条件下，海洋中的某些生物在短时间
内大量繁殖或聚集的现象，常使海水变红色、褐色，
粘度增大。赤潮是一种严重的海洋灾害，不仅污染环
境，而且对海洋养殖业构成极大威胁。

## Slide 6
4、请你根据以上资料回答下列问题：
（1）赤潮生物主要是甲藻、硅藻，也包括一些原生动物、细菌等。从生物学原理上分析，赤潮生物大量繁殖会对其他海洋生物产生哪些不良影响？
答：赤潮对海洋生物的危害主要有以下几种方式：
①施放毒素，在水中鱼、虾、贝类等生物吞食这些有毒素的赤潮生物后，引起中毒死亡。
②赤潮生物向体外分泌粘液，妨碍海洋生物的滤食和呼吸，重者会窒息死亡。
③赤潮生物大量消耗氧气，造成水体溶解氧减少，影响海洋生物的生存。
④大面积的赤潮挡住阳光，影响海洋植物的光合作用。

## Slide 7
（2）从生物、化学、环境因素等方面，分析赤潮发生 的原因？
赤潮发生的原因主要归纳为以下几点：
①生物因素：在适宜条件下，赤潮生物甲藻、硅藻的大量繁殖。
②化学因素：海水中的营养盐（主要是N、P）以及一些微量元素、有机物等存在，影响着赤潮生物的生长、繁殖和代谢。
③环境因素：含有大量有机物、营养盐和磷的废水未经处理流入江河，致使水体富营养化，这是赤潮产生的根本原因。

## Slide 8
二、水的净化

## Slide 9
生活污水的净化
工业污水的净化
水的净化

## Slide 10
5、工业上为了处理含Cr2O72－的酸性废水，采用以下处理方法：
①往工业废水中加入适量食盐。
②以铁作为阳极，石墨棒为阴极，进行电解。
③鼓入空气。经过一段时间后，使废水中含铬量降到可排放标准
问题一：请用已学过的化学知识解释该方法能处理含Cr2O72－离子的工业废水的原因？
注：Fe(OH)3开始沉淀的pH为2.7，沉淀完全的pH为3.7。
Fe(OH)2开始沉淀的pH为7.6，沉淀完全的pH值为9.6，并且
Fe(OH)2呈絮状，不易从溶液除去。

## Slide 11
工业上为了处理含Cr2O72－离子的酸性废水，采用以下处理方法：
①往工业废水中加入适量食盐。
②以铁作为阳极，石墨棒为阴极，进行电解。
③鼓入空气经过一段时间后，废水中含铬量降到可排放标 准
注：Fe(OH)3开始沉淀的pH为2.7，沉淀完全的pH为3.7。Fe(OH)2开始沉淀
的pH为7.6，沉淀完全的pH值为9.6，并且Fe(OH)2呈絮状，不易从溶液除去。
问题一：请用已学过的化学知识解释该方法能处理含Cr2O72－离子的工业废 水的原因？
答：选择以铁做阳极，石墨棒为阴极，电极反应式为：
阳极 Fe－2e＝Fe2+；
阴极 2H+＋2e＝H2↑
加入少量食盐，是增加污水中离子浓度，增强导电能力。
Cr2O72－ + 6Fe2+ + 14H+ ==== 2Cr3+ + 6 Fe3+ + 7 H2O
这样Cr2O72－离子被还原成Cr3+。在电解过程中，由于H+在阴极不断放电，打破了水的电离平衡、促进水的电离，溶液的pH值上升，溶液中的阳离子以Cr(OH)3、Fe(OH)3的形式沉淀。

## Slide 12
问题二 该污水处理车间用200伏特电压电解处理5立方
米水需2小时，通过电解槽的电流为50安培，电解槽
内阻为10千欧姆。目前，工业用电0.9元/度，该
厂24小时不间歇处理，每月按30天计算：
1、该车间仅用于支付电费开支每月为多少元？
2、若该车间直接将污水进行排放，当地环保局将对
其处以每月5000元的罚款，问车间负责人应怎样决定？

## Slide 13
倡导绿色化学

## Slide 14
每月电费开支：
（ 200 ╳ 50 ╳ 24 ÷ 1000 ）╳ 30 ╳ 0.9元/度
= 6480元

## Slide 15
赤潮是指在一定条件下，海洋中的某些生物在短时间
内大量繁殖或聚集的现象，常使海水变红色、褐色，
。赤潮是一种严重的海洋灾害，不仅污染环
境，而且对
粘度增大
粘度增大
粘度增大
粘度增大
海洋养殖业构成极大威胁
海洋养殖业构成极大威胁
海洋养殖业构成极大威胁
海洋养殖业构成极大威胁