## Slide 1: 银 回 收 我们的生态环境

## Slide 2: 为什么要回收银？-1
环境要求：
● 影响污水处理
● 影响水中微生物
● 贵重金属再生利用
● 循环使用定影液减少化学品消耗
节省资金要求：
● 银是一种有商业价值的贵重商品，放进自己的
钱袋比排放入下水道强！
● 循环使用定影液，减少银消耗，节省化学品成本！

## Slide 3: 为什么要回收银？-2
银与我们的生态环境
银对环境的影响
因为银对环境具有潜在的影响，排出的含有金
属银的废水在世界绝大多数地方被定义为“危
险废水”而被小心地管理和控制。
要明白银对环境的影响，我们必须首先要知道
和理 解银存在的各种形态。

## Slide 4: 为什么要回收银？-3
银是一种重金属（比重 >5.0），主要以两种形态
存在：
● 元素银 (Ag0)
● 银络合物（比如：硫代硫酸银）
● 离子银或自由银(Ag+)

## Slide 5: 为什么要回收银？-4
元素银
● 元素银是你能看到的银的金属形态，常用于珠宝、 银器和电子设备中。
● 元素银对人类和微生物是无毒的，因此，通常认
为在这种形态下对环境没有直接危害。
● 但是元素银会以一个很小的量释放离子银（自由银）。

## Slide 6: 为什么要回收银？-5
  银的络合物
  ● 银化合物/络合物是由银与两种或更多元素或分子组成的物质。比如，在照相后加工化学品（定影液）/冲洗液中最常见的络合物/化合物是硫代硫酸银和硫化银。
  ● 在照相作业中常见的银络合物对人类和微生物的毒性水平相对较低。
  ● 不过这些络合物确会释放自由银离子，引起严重的环境问题。

## Slide 7: 为什么要回收银？-6
离子银或自由银离子(Ag+)
● 离子银或自由银离子 (Ag+)是银的单个原子，不和其他物质结合在一起，但可以在某种条件下自由地和其他物质起反应。
● 以这个状态作为基础，在各种环保规定中银被归入要控制的有害废物。
● 尤其对微生物以及对水生物而言，自由银离子具有高毒性。

## Slide 8
废 水 处 理 方 法
溶
解
废
物
不溶解
废物
住 所
排入河流
银 回 收 （预处理）
工 业 / 商 业 / 医 院
废 水 处 理 厂

## Slide 9: 为什么要回收银？-7
每个人都想省钱！
● 胶片和化学药剂很贵。
● 所有私人和公众的商务都想方设法在保证质
量的同时减低或回收成本。
银是贵重金属商品可以被回收返销市场，在获取流失利润的同时还保护了环境！

## Slide 10: 为什么要回收银？-8
用循环（闭合回路）型电解回收系统回收银是最经济有效的脱银方法，其理由是：
●回收所得银的纯度达90-98%。
●定影液中低银浓度防止冲洗液中过份的银含
量，减低冲洗流量，安全排放废水。
● 降低定影液中银浓度，延长了定影液的使用寿
命，从而降低生产成本。

## Slide 11: 为什么要回收银？-9
结 论 …
我们都有责任来保护我们的生态环境
和降低资源消耗！
银子回收是…
既挣钱而且做负责任的事情！

## Slide 12: 如何回收银？-1
1. 封闭循环电解回收法
● 相对低的原始成本。
● 非常低的运行成本。
● 节省定影液。
● 保护和减少冲洗用水。
● 回收的银通常达到90-98%纯度，最低的精炼加工
成本。
● 回收率达可利用银的90%以上 。

## Slide 13: 如何回收银？-2
2. 批量电解回收法
● 低到高的原始成本。
 ● 泵/槽设备复杂 = 较高运行成本。
 ● 地心重力操作（容易发生溢出事故）。
 ● 无法节省定影液。
 ● 无冲洗水保护和节约。
 ● 回收的银通常达到90-98%纯度，极低的精炼加工
成本。
● 回收率达可利用银的95%以上 。

## Slide 14: 如何回收银？-3
3. 沉淀法
● 低到高的原始成本。
● 高出许多的操作成本，由于需要消耗絮凝状/形变
热处理络合物。
● 地心重力操作（容易发生溢出事故）。
● 无法节省定影液。
● 无冲洗水保护。
● 回收的银是一种絮凝状/形变热处理沉淀泥状物，
增加精炼费用。
● 回收率达可利用银的99%以上。

## Slide 15: 如何回收银？-4
4. 离子交换法
● 高原始成本。
● 很高的操作成本由于需要置换/再生树脂。
● 不节约定影液。
● 无冲洗水保护。
● 与其他方法相比从树脂上回收银成本很高。
● 回收率达可利用银的99.9%以上。

## Slide 16: 如何回收银？-5
5. 金属交换法
● 很低的原始成本。
● 很高的操作成本由于要经常替换滤筒。
● 排放氢氧化铁会堵塞排水沟。
● 无法节约定影液。
● 无冲洗水保护。
● 这种方法每公斤的精炼费用最高。
● 有多滤筒计量泵站，回收率达可利用银的
99%以上 。

## Slide 17: 如何回收银？-6
结论…
●封闭循环法最经济高效！
●封闭循环法操作成本最低！
● 只有封闭循环法可保护冲洗水质，使其
可继续使用！
● 只有封闭循环法可以减少定影液用量！

## Slide 18: 显影液溢流
什么是封闭循环银回收系统？ 非封闭循环的银回收系统的胶片显影加工流程图
定影液溢流 银=3000-5000ppm
冲洗液溢流 银=6-10ppm* 或更高！
银回收单元
封闭循环的银回收系统的胶片显影加工流程图
显影液溢流
定影液溢流 银=200-500ppm （通常）
定影液溢流 银=少于0.5ppm*
* 实际遗留的数量视冲洗液流量、定影液补充率、胶片型号及显影流速。

## Slide 19
什么是封闭循环银回收系统？
阳 极
阴 极
电解的基本规则： ● 阴极释出的电子数等于阳极吸收的电子数。 ● 带有电荷的离子须能自由移动！ ● 为了维持有电子流必须有一化学变化（氧化）。
银离子
还原
金属银
氧化
硫酸根
亚硫酸根
电解质

## Slide 20
银回收用的“J”电解池
微电子处理器控 制的电源供应
电硫（安培）
电硫（安培）
阳 极
阴极接头
阴极
回收所得的银
阴极

## Slide 21: 可以节省多少定影液？-1
在我们讨论减少定影液补充率之前我们必须明白为什么需要补充新鲜定影液和理解开始点在哪里！
补充定影液的作用
● 抵消增加的银浓度（由于缺乏可用的硫代硫酸盐
与底片上的卤化银起反应）。
● 补偿生产能力的耗尽。
● 补偿其他由于显影液留下和停机不用时氧化所引
起的pH值升高 。

## Slide 22: 可以节省多少定影液？-2
如果定影液补充太少，将会！
（没有内嵌银回收单元）
● 底片会起雾（银未全部脱去）。
● 损失图像质量和黑白对比度。
● 底片保存性降低。

## Slide 23: 可以节省多少定影液？-3
如果定影液补充太少，将会！
（有内嵌银回收单元）
● 底片会起雾（银未全部脱去）。
● 损失图像质量和黑白对比度。
● 底片保存性降低。
● 由于留下过量显影液和过低的亚硫酸盐
浓度而使银回收单元发生故障。

## Slide 24: 可以节省多少定影液？-4
混和新鲜定影液
● 永远根据用法说明恰当混和照相化学药剂。
● 不恰当地混和补充物会严重地影响图像质量。
对图像质量和长期保存性要求
很高时，补充不能减少。

## Slide 25: 可以节省多少定影液？-5
如何在有内嵌银回收单元时减少定影液的补充率
1. 补充时按说明书操作。
2. 核对并将定影液补充率调整到底片生产厂
商推荐的90%。
3. 同时处理相当于3个定影槽定影液。
4. 经检查，没有察觉底片问题，再次减少10%
的定影液补充率并且重复步骤 3。
5. 如果图片质量和可保存期需认真考虑，则
不要减少超过25-30%推荐的补充率 。

## Slide 26: 可以节省多少定影液？-6
结论：
在大多数情况下，当使用有内嵌的银回收单元且使用
优质定影液时，至少可以减少25-30%的补充率。在使
用大批量印刷用软片时，定影液节约率可多达70%！
补充率应定期加以检验，
以防止软片处理过程出问题！

## Slide 27
谢 谢 ！