## Slide 1: 校园网资源管理系统介绍
XXX XXX大学网络中心
XXX

## Slide 2: 内容提纲
网络资源管理系统概述
IP地址管理
设备管理
链路管理
网络管理员管理
目前项目进展
展望

## Slide 3: 网络资源管理系统概述

## Slide 4: 网络资源
校园网中需要管理的资源繁多，如
IP地址
网络设备
服务器
PC
光缆、光纤
跳线
网络接入点

## Slide 5: 理想的网络管理系统
网络资源动态信息管理
  SNMP、NETFLOW
  商业软件丰富
网络资源静态信息管理
  相对较少重视
  与实施者的具体业务流程相关，较难统一
网络故障自动监测
  更高的目标-让系统自动判断网络故障的位置甚至做出简单的处理
  需要网络资源静态管理提供参照
北京大学NVIEW Project
  NETFLOW project
  NRMS project

## Slide 6: 网络资源静态信息管理的现状
常用文档记录，管理繁琐
文档间难于互相引用
文档及时更新困难
文档交流不方便

## Slide 7: NRMS
根据上述问题和本校校园网运行的实际情况，我们提出建设NRMS（网络资源管理系统）
意义
  探讨网络资源静态管理模式，解决现存问题，提高管理效率，节省管理人力，适应网络规模的日益扩大。
  为实现较为理想的网管系统打基础。

## Slide 8: NRMS基本构成
基本构成
  IP地址管理
  设备管理
  链路管理
  网络管理员管理

## Slide 9: IP地址管理

## Slide 10: IP地址管理
北京大学校园网IP地址情况
  IP地址空间规模较大
  多种地址类型划分并存
    分配方式
    访问范围
    状态

## Slide 11: IP地址管理
IP地址管理功能
  管理地址段的分配使用情况
  管理已分配IP地址的基本信息
  记录IP地址被封锁/解封锁情况
  地址分配、地址属性变更的历史记录
  信息统计及报表生成

## Slide 12: IP地址管理
NRMS采用三级层次管理结构

## Slide 13: 设备管理

## Slide 14: 设备管理
北京大学校园网设备概况
  种类繁多
  地理分布广泛
  数量巨大
  产权关系复杂
  设备结构复杂，存在父子关系

## Slide 15: 设备管理
北京大学校园网络设备管理流程

## Slide 16: 设备管理
设备管理功能
  管理设备基本信息
  管理设备经费信息
  管理设备状态信息
  管理设备父子关联信息
  设备更改历史记录
  信息统计及报表生成

## Slide 17: 链路管理

## Slide 18: 链路管理
北京大学校园网链路特点
  规模较大
  拓扑结构比较复杂

## Slide 19: 链路管理
链路管理的功能
  管理光缆的基本技术参数、光缆的长度、起始点等
  双绞线基本技术参数，长度，起始点
  配线架位置、类型、端口
    光纤配线架
    双绞线配线架
  网络设备端口
  房间内信息插座与配线架借口对应关系
  跳线（起点、终点、类型、接口类型等）
    光纤跳线
    双绞线跳线

## Slide 20: 链路管理
链路管理的功能（续）
  管理建立设备连接关系
  维护一张网络静态拓扑结构图
  链路的变更记录
  信息统计和报表生成

## Slide 21: 网络管理员管理

## Slide 22: 网络管理员管理
网络管理管理实现系统的安全机制
协调网络管理分工，“网络大家管”

## Slide 23: 网络管理员管理
根据北京大学的网络管理情况，网络管员可分为：
  超级管理员
  中心网络管理员
  部门网络管理员
  只读网络管理员

## Slide 24: 网络管理员管理
在此基础上，系统提供如下的一些权限选项供用户定制：
  IP地址池读/写权限
  指定的IP子网读/写权限
  设备子系统的只读/读写权限
  链路子系统只读/读写权限
  保密信息{如设备价格}的读权限

## Slide 25: 目前项目进展

## Slide 26: 目前项目状态
初步实现网络资源静态管理系统，并进入试运行阶段
使用我校的统一身份认证服务
基于B/S模式实现，提供最大访问灵活性

## Slide 27: 谢谢！