## Slide 1
第三节 主机和外部设备的信息交换
4.3.1 主机和外设的连接方式
1.辐射式
主机
I/O
I/O
I/O
早期：不易扩展
主机
接口
接口
I/O
I/O
I/O
现在：便于扩展

## Slide 2
2.总线式
主机
接口
接口
I/O
I/O
I/O
便于扩展
总线
3.通道式
主机
通道
通道
I/O
I/O
I/O
并行能力
提高

## Slide 3
4.3.2 信息传送控制方式
1.直接程序传送方式
用I/O指令编程实现信息传送。
（程序查询）
（1）外设状态
空闲
工作
结束
启动
完成一次
工作
调用完
再请求
00
01
10
空闲：调用前，设备不工作；
结束：调用后，设备完成工作。
在接口中设
置状态字表
示这些状态。

## Slide 4
（2）查询流程
启动外设
外设工作完成？
N
Y
入/出操作
（3）优缺点
硬件开销小；
实时处理能力差,并行程度低。
（4）应用场合
对CPU效率要求不高的场合，
或诊断、
调试过程。

## Slide 5
2.中断方式
查询：
（1）中断的引入
程序
并行操作
主机
外设
空闲
启动
等待
工作
程序
交换数据
中断：
主机
程序
外设
空闲
启动
工作
程序
请求
中断程序
交换数据
程序
（2）中断定义

## Slide 6
开中断
一条指令结束
时有中断请求？
N
Y
继续原程序
（3）中断流程
CPU内设置允许中断标志
CPU暂时中止现行程序的执行，转去执行为某个随机事态服务的中断处理程序。处理完毕后自动恢复原程序的执行。
=1 允许响应中断
（开中断）
=0 不允许响应中断
（关中断）
启动外设
执行中断服务程序
继续原程序
响应
返回

## Slide 7
（4）程序安排
例1.DJS-100系列机
允许中断触发器
INT=
0 关中断
1 开中断
NIOS CPU ；
请求
开中断
NIOS 设备码；
启动设备
响应
返回
CLI ；
请求
关中断，初始化
启动；
启动设备
响应
返回
例2.PC系列机
允许中断位
IF=
0 关中断
1 开中断
STI ；
开中断

## Slide 8
（5）硬件设置
响应逻辑
CPU禁止/允许设备请求
设备工作完成
（6）应用场合
用于中、低速I/O操作或处理复杂随机事态。
判优逻辑
请求逻辑
屏蔽逻辑
非屏蔽
CPU送屏蔽字
(动态改变设备优先级)
设备提出请求
判别设备优先级
CPU响应请求，并转相应服务程序入口
CPU
接口
注意区分CPU对请求的屏蔽和对请求的响应。
送屏蔽字
开/关中断

## Slide 9
3.直接存储器存取(DMA)方式
（1）定义
DMA控制器接
直接依靠硬件实现主存与I/O间的数据传送，
传送期间不需CPU程序干预。
1)I/O与主存，而不是I/O与CPU或I/O与主机。
2)早期由CPU控制传送；
现在由DMA控制器控制传送，
管总线权，
传送完毕再交还总线权。
3)传送期间只要CPU不访存，可并行操作。
4)传送前和传送后需要程序干预。

## Slide 10
（2）硬件设置
操作类型
地址计数
控制传送方向
DMA控制器
接口
提供主存地址
交换量计数
控制传送次数
请求
DMA
中断
数据缓冲
传递请求
暂存交换数据
外设寻址
提供外设地址
初始化信息
（3）DMA流程

## Slide 11
启动外设
一个总线周期结
束时有DMA请求？
N
Y
继续程序
传送操作类型、主存首址、
交换量、外设寻址信息
一次DMA传送
地址+1
交换量-1
一条指令结束
时有中断请求？
中断处理
Y
交换量=0？
N
Y
申请中断
N
N
a
a
成组方式
单字方式
b
b
c
c
响应
a

## Slide 12: 使用规范说明
站点介绍：
PPT模板下载网站WWW.EEPPT.COM为您提供免费ppt模板下载，有好看的ppt模板，ppt背景图片，ppt素材，ppt图表，动态ppt模板大全，幻灯片模板，PowerPoint模板等各类ppt模板免费下载。助您轻松制作出精美PPT模板！最新更新ppt模板 http://www.eeppt.com/new.html
特别说明：
该PPT模板收集于网络，仅供学习与参考，请勿用于商业用途。否则产生的一切后果将由您自己承担！如有侵犯您的版权，请及时与我们联系。
栏目推荐：
ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/ ppt背景图片 http://www.eeppt.com/beijing/
ppt素材 http://www.eeppt.com/sucai/ 动态ppt模板 http:// www.eeppt.com/dongtai/
ppt图表 http://www.eeppt.com/tubiao/ ppt制作教程 http://www.eeppt.com/jiaocheng/
office技巧 http://www.eeppt.com/officejiqiao/ 商务ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/shangwu/
精美ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/jingpin/
中国风ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/zhongguofeng/
www.eeppt.com

## Slide 13
主程序实现初始化。
三个阶段：
程序准备：
DMA传送：
善后处理：
（4）应用场合
用于高速、简单、批量数据传送。
硬件实现M
I/O。
中断处理程序判断传送的正误。
DMA与中断的相同点：
能响应随机请求；可并行操作。
DMA与中断的不同点：
中断：用程序实现中、低速I/O传送；能处理复杂
一条指令结束时响应请求。
事态；
DMA：用硬件实现高速、简单I/O传送；一个总线
周期结束时响应请求。
程序切换
总线权切换