## Slide 1: 第十六章
串联电路中电压的规律PPT课件下载
幻灯片之家 http://www.eeppt.com

## Slide 2: 知识回顾
1、电压的作用是 .
2、电压的符号是 . 在国际单位制中，它的单位是_____, 用符号____来表示.
3、一节干电池的电压为____伏。
4、家庭正常照明电路的电压是______伏.
5、人体的安全电压应不高于_____伏.
6、一节蓄电池的电压为____伏
使自由电荷定向移动形成电流
U
伏特
V
1.5
220
36
2

## Slide 3: 知识回顾
1、这是一只电压表，有三个接线柱，两个量程
2、（1）当导线接在”和“3”接线柱上时
量程是0～3伏，分度值(每一小格)为0.1伏
（2）当导线接在“—”和“15”接线柱上时
量程是0～15伏，分度值（每一小格）为0.5伏

## Slide 4: 知识回顾
如何使用电压表:
（1）观察电压表是否指在零刻度处
（2）电流必须从正接线柱流进去，从负接线柱流出来。否则电压表指针反向偏传，损坏电流表。
“正进负出”
（3）选择合适的量程，被测电压不能超过电压表的量程
（4）电压表必须和被测电路并联
（5）电压表可以不经过用电器直接接在电源的两极上。测量电源电压。

## Slide 5: 知识回顾
串联电路中电流的规律:
串联电路中各处电流都相等。
（I = I1= I2）
并联电路中电流的规律:
并联电路中的电流：干路中的电流等于各支路电流之和。
（I = I1+ I2 ）
想一想:串并联电路中电压有什么规律呢?

## Slide 6: 一、串联电路中电压的规律
提出问题:串联电路中各部分电路两端的电压和总电压有什么关系呢?
猜想:串联电路两端的总电压等于各部分电路两端的电压之和
探究实验：
为了验证你的猜想，应如何设计实验进行探究？请各小组制定实验方案，并在方案里明确以下问题：
（1）为了比较串联电路各部分电路两端的电压大小，我们需要什么仪器？
（2）如何测量？
（3）准备测量几次？
（4）测量后怎么办？
（5）实验步骤怎么样？
（6）能画出电路图吗？
方案？

## Slide 7: 设计电路图：
V
L2
L1
S
根据电路图连接实物电路：
L1

## Slide 8: 设计电路图：
根据电路图连接实物电路：
L1
V
L2
L1
S

## Slide 9: 设计电路图：
根据电路图连接实物电路：
L1
L2
L1
V
S
ppt模版免费下载http://www.eeppt.com

## Slide 10: 实验中注意记录实验数据
 | L1两端的电压 U1 | L2两端的电压 U2 | L1L2两端的总电压 U
第一次测量 |  |  | 
第二次测量 |  |  | 

## Slide 11
返回导航

## Slide 12
实验完成，请各组断开电路，讨论分析实验数据，看你能发现什么结论。并请你汇报一下你的实验情况。
结论：
串联电路中，串联电路两端的总电压等于各部分电路两端电压的和。
（U= U1+U2）
想一想：并联电路中的电流又有什么规律呢？

## Slide 13: 二、并联电路中电压的规律
提出问题:并联电路中各支路两端的电压有什么关系呢?
猜想:并联电路中各支电路两端的电压都相等。
请大家根据我们刚才探究串联电路中，串联电路两端的总电压和各部分电路两端的电压关系过程，探究一下并联电路中各支路两端的电压的关系。
方案？

## Slide 14: 设计电路图：
根据电路图连接实物电路：
L1
L2

## Slide 15: 设计电路图：
根据电路图连接实物电路：
L1
L2

## Slide 16: 设计电路图：
根据电路图连接实物电路：
L1
L2

## Slide 17: 实验中注意记录实验数据
 | L1两端的电压 U1 | L2两端的电压 U2 | 并联电路两端的电压 U
第一次测量 |  |  | 
第二次测量 |  |  | 

## Slide 18
返回导航

## Slide 19: 实验完成，请各组断开电路，讨论分析实验数据，看你能发现什么结论。并请你汇报一下你的实验情况。
结论：
并联电路中，各支路两端的电压都相等。
（U= U1= U2）
ppt模版免费下载http://www.eeppt.com

## Slide 20: 用电压表测量并联电路的电压

## Slide 21: 练一练
1、
1、晓明用规格不同的灯L1、L2串联后接入电路中
实验，用电压表测得L1两端的电压为3.5V，L2的
为2.5V，则两灯串联的总电压为____V。
2、接着晓明用规格相同的灯L1、L2串联后接入6V
的电路中，用电压表测得灯L2两端电压为3V，则L1
的两端电压为_____V。
想一想：根据这两题你得到什么启示？
只有规格相同的灯泡串联工作时，它们的电压
才会相等。
6
3

## Slide 22: 使用规范说明
站点介绍：
PPT模板下载网站www.eeppt.com为您提供免费ppt模板下载，有好看的ppt模板，ppt背景图片，ppt素材，ppt图表，动态ppt模板大全，幻灯片模板，PowerPoint模板等各类ppt模板免费下载。助您轻松制作出精美PPT模板！最新更新ppt模板 http://www.eeppt.com/new.html
特别说明：
该PPT模板收集于网络，仅供学习与参考，请勿用于商业用途。否则产生的一切后果将由您自己承担！如有侵犯您的版权，请及时与我们联系。
栏目推荐：
幻灯片模板下载 http://www.eeppt.com/ ppt背景图片素材 http://www.eeppt.com/beijing/
ppt动态模板 http://www.eeppt.com/dongtai/ 通用ppt模板下载 http://www.eeppt.com/moban/tongyong/
ppt 模板 http://www.eeppt.com/moban/ ppt设计模板下载 http://www.eeppt.com/moban/chuangyi/
ppt模板素材 http://www.eeppt.com/sucai/ 毕业答辩ppt模板下载 http://www.eeppt.com/moban/dabian/
企业文化ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/qiye/月工作总结ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/gongzuo/
商务ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/shangwu/ 精品ppt模板下载 http://www.eeppt.com/moban/jingpin/
ppt课件模板 http://www.eeppt.com/moban/kejian/ 中国风ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/zhongguofeng/
活动策划方案ppt http://www.eeppt.com/moban/yingxiao/ ppt免费下载 http://www.eeppt.com/moban/mianfei/
工业制造ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/gongye/ 会议报告ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/huiyi/
交通安全ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/jiaotong/ 教育培训ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/jiaoyu/
卡通动漫ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/katong/ 体育运动ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/yundong/
www.eeppt.com
<number>

## Slide 23: 练一练
3、灯L1、L2并联后接入电路中，测得L2两端电压3V，则L1两端电压为（ ）
A、大于3V B、等于3V
C、小于3V D、条件不足，无法确定
4、灯L1和L2并联后接到3V的电源上，发现灯L1
比L2亮多了，若两灯的电压分别是U1、U2，则（ ）
A、U1>U2 B、 U1<U2
C、U1=U2=3V D、U1+U2=3V
5、灯L1与L2串联在电路中，灯L1比L2亮两倍，通
过L1电流为0.2A，则通过灯L2电流为（ ）
A、小于0.2A B、大于0.2A
C、等于0.2A D、等于0.1A
B
C
C