## Slide 1
电功率课件PPT免费下载
幻灯片之家 http://www.eeppt.com

## Slide 2: 学习内容一：电功率
电功率
自学检测
合作探究
即时练习
精讲点拨

## Slide 3: 自学检测
返回
1. 在物理学中，用 表示电流做功的快慢。电功率用 表示，单位是 ，简称 ，符号是 。比它大的单位是 ，符号是 ，比它小的单位是 ，符号是 。
2. 1kW= W= mW.
3. 电功率的定义式 。
电功率
P
瓦特
瓦
W
千瓦
kW
mW
毫瓦
103
106
P=W/t
ppt模版免费下载http://www.eeppt.com

## Slide 4: 合作探究
1.使用电热壶烧水时电能表的示数变化和使用普通灯泡照明的示数变化有什么 不同？你发现了什么？这说明什么？
返回
在使用不同的用电器时，电能表的示数变化的快慢（铝盘转动的快慢） 是的。
这说明不同的用电器消耗电能的 是不一样的，也就是说电流流过不同的用电器， 的快慢不同。
不一样
快慢
电流做功
2.回顾：力做功的快慢用什么表示？那么电流做功的快慢用什么表示？
用 表示。电流做功的快慢应该用 表示。
功率
电功率

## Slide 5: 3.说一说这些铭牌上参数的意义
返回
例：电灯的功率是25W，它表示电吹风每秒消耗的电能是25J。

## Slide 6
返回
4.阅读P92的小资料，了解一些用电器的电功率。
5.想一想：八年级学过的功率的公式是如何定义的，讨论并推导出电功率的定义式。
功与做功所用时间之比叫做功率――― 。
电功与所用时间之比叫做电功率--------- ，
将W=UIt代入上式可得 P= 。
P=W/t
P=W/t
UI

## Slide 7
6.小结：
电功率的计算公式 ： ， 。
相关的推导式： ， ， ， 。
返回
P=W/t
P=UI
W=Pt
t=W/P
U=P/I
I=P/U

## Slide 8: 精讲点拨
返回
1.在使用上述公式来进行计算的时候，所有的单位都要一一对应。
2.我们已经知道 P=UI ， P=W/t 我们还知道U＝IR 如果将这三组公式组合起来，还可以得到哪些新的推导式呢？
P=U2/R ， P＝I2R ， R=U2/P ， R=P/I2

## Slide 9: 即时练习
返回
1.一只电热水壶的铭牌上标着“220 V 1 000 W”的字样，它正常工作时，电流是多少？
解：正常工作时的电流
I=P/U＝1000W/220V＝4.5A

## Slide 10: 学习内容二：“千瓦时”的来历、 额定电压 、额定功率
“千瓦时”的来历
自学检测
合作探究
即时练习
精讲点拨

## Slide 11: 自学检测
返回
1. 由公式P＝W/t 可以得到W= ，如果P的单位是 ，t的单位是 ，则W的单位就是 。记作 。
2. 1kW·h的电能相当于功率为 的用电器工作 消耗的电能。
3. 用电器 工作时电压叫 电压 ，用电器在 电压下工作时的功率叫 功率。
4. 用电器实际工作时的电压叫 电压，用电器在实际电压下工作时的功率叫 功率。
5. 在使用各种用电器时，都要让他们在额定电压下工作，如果实际电压过高，则可能 ，如果实际电压过低，则用电器可能 正常工作。
Pt
千瓦
小时
千瓦时
kW·h
1kW
1h
正常
额定
额定
额定
实际
实际
损坏用电器
无法

## Slide 12: 合作探究
返回
一、独立完成例题，说一说，在计算时要注意什么？
例题 某电视机的电功率是150 W（图18.2-2），每天使用3 h，一个月用电多少千瓦时？（按30天计算）
解： P = 150 W = 0.15 kW
t = 3 h × 30 = 90 h
由 P =Wt 变形，得W = Pt
一个月内消耗的电能是
W = Pt = 0.15 kW × 90 h=13.5kW · h
注意：在计算时，单位要统一，只有功率的单位是kW，时间的单位是h，最后得到的电能的单位才是kW•h。

## Slide 13
返回
二、以小组为单位讨论P93页“想想议议”，说一说这位记者错在哪里？正确的说法应该是怎样的？请动手算一算。
一位电视记者在讲到某工厂上半年共节5000kW · h 的时候，手举一只理发用电吹风机说：“我这只电吹风是500 瓦的，也就是0.5 千瓦，这个厂节省的电力可以开动10000 个这样的电吹风。”这位记者错在哪里？
这个记者的错误：弄混淆了（电能）kW•h与（电功率）kW的关系。
正确的说法是：
这些电能可以让功率为0.5 kW电吹风正常工作的时间是t=W/P=5000kW•h/0.5kW=10000h
ppt模版免费下载http://www.eeppt.com

## Slide 14
三 观察下面这个实验，说一说看到什么现象？完成下面的表格，想一想：这个现象说明什么？
返回

## Slide 15: 根据你的观察，完成下面的表格
<number>
返回
P实与P额的关系 | 灯光的亮度 | 危害
P实大于P额 |  | 
P实等于P额 |  | 
P实小于P额 |  | 
想一想：这个现象说明什么？
答：这个实验说明，灯泡的亮度取决于实际功率，同一个灯泡在不同电压下工作时的实际功率是不同的。实际功率取决于用电器两端的实际电压。
发光很亮
正常发光
发光很暗
可能烧坏灯泡
无
发光很暗，不能正常工作

## Slide 16: 精讲点拨
返回
1. 认识稳压器的作用
2. 为了让用电器正常工作，尽量让用电器在额定电压下或在接近额定电压的情况下工作。

## Slide 17: 即时练习
返回
1. 一种彩色灯泡的额定电压是36 V，要接在220 V 的电路中，要串联多少个这种灯泡才行？
解：要串联的灯炮的数量 n=220V/36V=7
注意：为保证灯炮不被烧坏，这种情况只能使用“进一法”，不能用“四舍五入”法。
3. 一个“220 V 800 W”的电炉，正常工作时电阻丝的电阻有多大？假如电路中的电压降低到200 V，电阻丝的电阻不变，这时电炉实际的电功率有多大？
解：正常工作时的电阻
R＝U额2/P额＝（220V）2/800W＝60.5
电压为220V时，实际功率
P实=U2/R＝（200V）2/60.5Ω＝661W

## Slide 18
4. 某次雷电的电流约2×104 A，电压约108 V，放电时间约0.001 s。这次雷电的电功率约多少千瓦？释放多少能量?
解：电功率P=UI= 108 V×2×104 A＝2×1012W
释放的能量 W=P t=2×1012W×0.001 s=2×109J

## Slide 19: 学习内容三：电功率的测量
电功率的测量
自学检测
合作探究
即时练习
精讲点拨

## Slide 20: 自学检测
返回
1.测量电功率可以使用专用的 ，在非专业的实验中，只需要测量出用电器两端的 和流过用电器的 ，就可以利用公式 计算出用电器的电功率。
功率表
电压
电流
P=UI
ppt模版免费下载http://www.eeppt.com

## Slide 21: 合作探究
返回
1. 以小组为单位，讨论并设计一个测量小灯泡电功率的实验方案，为下节课的实验做准备。
2. 将设计好的方案在小组内部相互讨论。比一比谁的实验方案最简洁，最有效。

## Slide 22: 精讲点拨
返回
测量电功率的两种方式：
1.P＝UI
2.P=W/t

## Slide 23: 使用规范说明
站点介绍：
PPT模板下载网站www.eeppt.com为您提供免费ppt模板下载，有好看的ppt模板，ppt背景图片，ppt素材，ppt图表，动态ppt模板大全，幻灯片模板，PowerPoint模板等各类ppt模板免费下载。助您轻松制作出精美PPT模板！最新更新ppt模板 http://www.eeppt.com/new.html
特别说明：
该PPT模板收集于网络，仅供学习与参考，请勿用于商业用途。否则产生的一切后果将由您自己承担！如有侵犯您的版权，请及时与我们联系。
栏目推荐：
幻灯片模板下载 http://www.eeppt.com/ ppt背景图片素材 http://www.eeppt.com/beijing/
ppt动态模板 http://www.eeppt.com/dongtai/ 通用ppt模板下载 http://www.eeppt.com/moban/tongyong/
ppt 模板 http://www.eeppt.com/moban/ ppt设计模板下载 http://www.eeppt.com/moban/chuangyi/
ppt模板素材 http://www.eeppt.com/sucai/ 毕业答辩ppt模板下载 http://www.eeppt.com/moban/dabian/
企业文化ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/qiye/月工作总结ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/gongzuo/
商务ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/shangwu/ 精品ppt模板下载 http://www.eeppt.com/moban/jingpin/
ppt课件模板 http://www.eeppt.com/moban/kejian/ 中国风ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/zhongguofeng/
活动策划方案ppt http://www.eeppt.com/moban/yingxiao/ ppt免费下载 http://www.eeppt.com/moban/mianfei/
工业制造ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/gongye/ 会议报告ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/huiyi/
交通安全ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/jiaotong/ 教育培训ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/jiaoyu/
卡通动漫ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/katong/ 体育运动ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/yundong/
www.eeppt.com
<number>

## Slide 24: 即时练习
返回
请画出测量小灯泡电功率的电路图