## Slide 1
电流的测量课件PPT模板下载
第十五章 第４节
幻灯片之家 http://www.eeppt.com

## Slide 2
想一想
1．电流（I）：表示电流强弱的物理量。
2．单位：安培，简称安，符号是A。
电流的常用单位：
毫安（mA） 1 mA=10-3 A
微安（A） 1 A =10-6 A
你认为电力机车和手机工作时的电流有什么不同？
一、电流的强弱

## Slide 4: 人体对电的感觉
电流/mA | 交流电（如家庭电路） | 直流电（如电池 ）
0.6～1.5 | 手轻微颤抖 | 无感觉
2～3 | 手指强烈颤抖 | 无感觉
5～7 | 手部痉挛 | 感觉痒热
8～10 | 难于摆脱电极，能摆脱手指剧痛 | 热感觉增强
20～25 | 手迅速麻痹，不能摆脱电极，剧痛，呼吸困难 | 热感觉大大增强，手部肌肉不强烈收缩
50～80 | 呼吸麻痹，心房震颤 | 强烈的热感觉，手部肌肉收缩、痉挛，呼吸困难
90～100 | 呼吸麻痹，延续3s心脏麻痹 | 呼吸麻痹
300～ | 呼吸心脏麻痹，肌体组织遭到电流的热破坏 | 

## Slide 5
刻度盘
数值单位
指针
调零螺母
正接线柱
负接线柱
量程为0～0.6 A
量程为0～3 A
1. 电流表：测量电流的仪器。
A
+
－
二、电流的测量
认识电流表
电流表的电路符号

## Slide 6
2. 电流表的连接：
（1）电流表必须和被测的用电器串联。
（2）电流必须从正接线柱流入，从负接线柱流出。
（3）必须正确选择量程。
（4）不允许把电流表直接连到电源的两极！

## Slide 7
以下电路中，电流表连接方法正确的是（ ）
A
A
A
A
B
A
A
C
D
练一练

## Slide 8
3. 电流表的读数：
（1）明确所选电流表的量程；
（2）确定电流表的分度值；
（3）由指针位置读出示数。
0~0.6 A
0~3 A
0.02 A
0.1 A
量程
分度值
免费ppt模板下载 http://www.eeppt.com

## Slide 9
请读出下列电流表的示数。
0.58 A
1.4 A
练一练

## Slide 10
4. 练习使用电流表测量电路中的电流
（1）画出实验电路图；
（2）按电路图连接实验器材；
（3）进行实验。
提示：为避免电流过大损坏电流表，在不能事先估算电流的情况下，要先闭合开关然后迅速断开（叫做“试触”），看看在开关闭合的瞬间指针的偏转是否在最大测量值之内。
实验1

## Slide 11
S
L
A
S
L
A
实验2
改变电流表在电路中的位置，比较电流表两次示数。
想一想，两次电流表的示数相同说明什么？

## Slide 12
1．连接实物图，要求两灯并联，开关控制两盏灯，电流表测灯L2的电流（约0.5 A），并画出电路图。
L2
L1
S
L2
L1
A
练一练

## Slide 13
2．根据所给电路图连接实物图。
L2
L1
L2
L1
A1
A2
A2
A1
练一练

## Slide 14
3．开关控制 ，电流表A1 测 的电流，电流表A2 测 的电流。再画出电路图。
干路
L1
干路
L2
L1
A2
A1
L2
L1
A2
A1
练一练

## Slide 15: 使用规范说明
站点介绍：
PPT模板下载网站www.eeppt.com为您提供免费ppt模板下载，有好看的ppt模板，ppt背景图片，ppt素材，ppt图表，动态ppt模板大全，幻灯片模板，PowerPoint模板等各类ppt模板免费下载。助您轻松制作出精美PPT模板！最新更新ppt模板 http://www.eeppt.com/new.html
特别说明：
该PPT模板收集于网络，仅供学习与参考，请勿用于商业用途。否则产生的一切后果将由您自己承担！如有侵犯您的版权，请及时与我们联系。
栏目推荐：
幻灯片模板下载 http://www.eeppt.com/ ppt背景图片素材 http://www.eeppt.com/beijing/
ppt动态模板 http://www.eeppt.com/dongtai/ 通用ppt模板下载 http://www.eeppt.com/moban/tongyong/
ppt 模板 http://www.eeppt.com/moban/ ppt设计模板下载 http://www.eeppt.com/moban/chuangyi/
ppt模板素材 http://www.eeppt.com/sucai/ 毕业答辩ppt模板下载 http://www.eeppt.com/moban/dabian/
企业文化ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/qiye/月工作总结ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/gongzuo/
商务ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/shangwu/ 精品ppt模板下载 http://www.eeppt.com/moban/jingpin/
ppt课件模板 http://www.eeppt.com/moban/kejian/ 中国风ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/zhongguofeng/
活动策划方案ppt http://www.eeppt.com/moban/yingxiao/ ppt免费下载 http://www.eeppt.com/moban/mianfei/
工业制造ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/gongye/ 会议报告ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/huiyi/
交通安全ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/jiaotong/ 教育培训ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/jiaoyu/
卡通动漫ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/katong/ 体育运动ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/yundong/
www.eeppt.com
<number>

## Slide 16
电流
的强弱
电流
的测量
课堂小结