## Slide 1
简单电路课件PPT模板下载
教科版四年级科学下册
幻灯片之家 http://www.eeppt.com

## Slide 2
现代化的生活要是没有电，那是不可想象的。偶尔一停电，现代化的城市就会寸步难行。

## Slide 4
这棵漂亮的圣诞树上的小灯泡为什么能发光？
请思考讨论一下

## Slide 5
观察下图，说说你看到的电池和灯泡是什么样子的。

## Slide 6: 给你以下材料，怎样才能使小灯泡亮起来呢?
电池
·
＋
－
小灯泡
正极
负极
导线
灯丝

## Slide 7
图：试试看:使小电珠发光
一、电路:用导线把电源、用电器、开关连接起来组成电流的路径。

## Slide 8: 哇!小灯泡亮起来了.
电池
·
＋
－

## Slide 9: 想一想:
用什么办法来控制小灯泡的亮和灭呢?

## Slide 10: 你想到了吗?
电池
·
＋
－
﹒
开关

## Slide 11: 思考
1、认真观察接通的电路图，找出它们的共同点。
2、电池的正、负极和小灯泡的的两个接线点连接起来，小灯泡就亮了。
3、这样连接以后，小灯泡为什么就亮了？
因为形成了电流的通路有电流通过小灯泡的灯丝。

## Slide 12
1、电源：是提供电能的装置。
干电池(1.5V)、蓄电池(2V)(可充电)、发电机

## Slide 13
化学电池由两种不同的金属作为 电极，分别是铜和锌。两个电极的 一部分浸在电解质—稀硫酸中。电 解质是一种能导电的物质。在电极和电解质之间会发生化学反应，使锌电极带上负电荷,铜电极带上正电荷，于是化学电池在导线中产生了电流。
有两种形式的化学电池：干电池和湿电池。电解质是液体的化学电池叫湿电池。干电池的电解质是浆
糊状的。

## Slide 14
干电池正极是石墨棒，负极是锌筒，里面是电解质，两极装有金属帽，电池的外面用塑料或纸片包裹。

## Slide 15
汽车用的铅蓄电池由若干个湿电池组成。利用液体电解质。一个化学电池将不断产生电流，直到电极和电解质被用完为止。充电电池在充电时会发生逆化学反应。

## Slide 16
2、用电器：用电进行工作的装置。(电灯、电铃、电风
扇、电熨斗等) 把电能转化为其它形式的能。例如电灯把电能转化为内能和光能。
3、开关:电路中控制电路通断的装置。拉线,拨动,闸刀开关.
还有声控、温控、光控开关等

## Slide 17
灯泡 电池 开关 导线
电池
灯泡
导线
－
＋

## Slide 18: 电路中常见的元器件符号：
ppt模版免费下载http://www.eeppt.com

## Slide 19
闭合的开关
断开的开关
电池
电铃
灯泡
常用电路元件的电路符号

## Slide 20
灯泡
电流通过灯泡中的钨丝。因为阻碍电子流过，钨丝越来越热，直至发光。

## Slide 21
小电动机模型 电池、电池组
M

## Slide 22
电灯 开关
交叉不相连导线 交叉相连导线

## Slide 23
图：简单电路
画出电路图

## Slide 24: 2、简单电路
开关闭合，小电珠亮，此时电路称为通路。开关打开，小电珠不亮，此时电路称为断路。

## Slide 25: 3、短路
导线不通过用电器，直接接在电源两端叫做电源短路。

## Slide 26
练习：
手电筒的电池、灯泡、开关是怎样连接的？一般手电筒的外壳是用金属制做的，它起了什么作用？塑料外壳的手电筒，用什么办法来连接电池和灯泡？试着画出图中手电筒的电路图。

## Slide 27
解答：
① 金属外壳起导线作用。
② 塑料外壳的手电筒用导线连接电池和灯泡。

## Slide 28
怎样画电路图
这样画好吗?
这样画怎么样?
这样画如何?

## Slide 29
我们要用这些元件连成了两种常用的基本电路，即串联电路和并联电路。
刚才学习的简单电路中，
我们只用了一个用电器，可
是在一个实际电路里，用电
器往往不只一个，有时两个
，三个甚至更多个，那么怎
样将它们连入电路呢？

## Slide 30
串
联
电
路
把元件逐个顺次连接起来组
成的电路，称为串联电路。
定义：
特点：
电流路径唯一，开关位置任意。
ppt模版免费下载http://www.eeppt.com

## Slide 31
并
联
电
路
定义：
特点：
把元件并列连接起来组成的电路。
断开干路，整个电路形成开路；
断开一条支路，不影响别的支路。

## Slide 32
观察实验现象（1）
观察1：当合上开关时，两个灯泡有什么变化？

## Slide 33
实验（1）结果
两灯泡都
亮

## Slide 34
观察实验现象（2）
观察2：
当调换开关的位置时，两个灯泡有什么变化？

## Slide 35
观察实验现象（2）
调换开
关位置
后，两
灯都
亮

## Slide 36
串联电路的定义
如左图，把两只小灯泡，顺次连接在电路里，一只灯泡亮时另一只灯泡也亮。
像这样把元件逐个顺次连接起来-----称串联电路。

## Slide 37
观察：
当断开S2，合上S、S1时，灯泡L1、L2有什么变化？
S
S1
S2
L1
L2
观察实验现象(1)

## Slide 38
S
S1
S2
L1
L2
灯
泡
L1
亮
灯
泡
L2
不
亮
实验结果(1)

## Slide 39
S
S1
S2
L1
L2
观察：
当断开开关
S1，合上开关S、S2时，灯泡L1、L2的变化？
观察实验

## Slide 40
S
S1
S2
L1
L2
灯
泡
L1
不
亮
灯
泡
L2
亮
实验结果

## Slide 41
S
S1
S2
L1
L2
如左图：把两只灯泡并列地接在电路中，并各自安装一个开关。像这样把元件并列地连接起来的电路，—称并联电路。
并联电路的定义

## Slide 42
并联应用：
家用电器：并联；
路灯 教室灯

## Slide 43: 请记住: 千万不能用交流电做实验阿 !

## Slide 44: 课堂练习
一、填空
1、开关有控制＿＿的作用。
2、由＿＿、＿＿、＿＿、＿＿ 组成的电路叫简单电路。
3、安装电路时开关应＿＿。
二、判断题
1、电的功能仅仅是让小灯泡发光。（ ）
2、电流是由电池的正极经用电器流向负极的。（ ）
ppt模版免费下载http://www.eeppt.com

## Slide 45: 课后延伸
1、思考：怎样能使更多的小灯泡亮起来？
2、回去把自己学到的本领做给家里人看。
3、试做一个简单的红绿灯，用开关来控制红绿灯的亮和灭。

## Slide 46
让更多的小灯泡亮起来
串联
并联
你觉得哪种方法更好?为什么?
为什么不同的方法都能使小灯泡同时发光?
请指出电在电路中是怎样流动的。

## Slide 47: 使用规范说明
站点介绍：
PPT模板下载网站www.eeppt.com为您提供免费ppt模板下载，有好看的ppt模板，ppt背景图片，ppt素材，ppt图表，动态ppt模板大全，幻灯片模板，PowerPoint模板等各类ppt模板免费下载。助您轻松制作出精美PPT模板！最新更新ppt模板 http://www.eeppt.com/new.html
特别说明：
该PPT模板收集于网络，仅供学习与参考，请勿用于商业用途。否则产生的一切后果将由您自己承担！如有侵犯您的版权，请及时与我们联系。
栏目推荐：
幻灯片模板下载 http://www.eeppt.com/ ppt背景图片素材 http://www.eeppt.com/beijing/
ppt动态模板 http://www.eeppt.com/dongtai/ 通用ppt模板下载 http://www.eeppt.com/moban/tongyong/
ppt 模板 http://www.eeppt.com/moban/ ppt设计模板下载 http://www.eeppt.com/moban/chuangyi/
ppt模板素材 http://www.eeppt.com/sucai/ 毕业答辩ppt模板下载 http://www.eeppt.com/moban/dabian/
企业文化ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/qiye/月工作总结ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/gongzuo/
商务ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/shangwu/ 精品ppt模板下载 http://www.eeppt.com/moban/jingpin/
ppt课件模板 http://www.eeppt.com/moban/kejian/ 中国风ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/zhongguofeng/
活动策划方案ppt http://www.eeppt.com/moban/yingxiao/ ppt免费下载 http://www.eeppt.com/moban/mianfei/
工业制造ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/gongye/ 会议报告ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/huiyi/
交通安全ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/jiaotong/ 教育培训ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/jiaoyu/
卡通动漫ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/katong/ 体育运动ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/yundong/
www.eeppt.com
<number>