## Slide 1
第2节 家庭电路中电流过大的原因PPT课件下载
第十九章 生活用电
义 务 教 育 教 科 书
物理 九年级 全一册
幻灯片之家 http://www.eeppt.com

## Slide 2
讨论教材的“想想议议”，思考：
1.为什么要把输电线换成更粗的？将电能表的标定电流换成更大的？这样做有什么意义呢？
2.你能推测出电功率和电路中电流的关系吗？大胆发表自己的看法和意见。

## Slide 3
1.知道用电器总功率过大和短路现象会导致家庭电路电流过大；
2.知道保险丝和空气开关在电路中的作用;
3.树立生活用电过程中的安全意识。
学习目标

## Slide 4
保险丝
结合生活经验，家庭中那些情况会导致电路中的电流过大，会使保险丝烧断呢（或空气开关“跳闸”）？

## Slide 5
一、家庭电路中电流过大的原因
短路
2.用电器的总功率过大

## Slide 6
1. 短路
一、家庭电路中电流过大的原因
思考：
短路为什么会引起电流过大呢？说出你的判断依据。
在短路情况下，根据欧姆定律可知：因为电压U 一定，发生短路时电阻R 很小；所以导致电路中的电流I 就很大．

## Slide 7
×
。
。
A
B
A
保险丝
。
猜想:开关闭合后会看到什么现象？
一、家庭电路中电流过大的原因
1. 短路

## Slide 8
？想想 议议
1、看到什么现象？短路时灯泡损坏了吗？
2、短路为什么会引起火灾？日常生活中要如何防止短路呢？

## Slide 9
一、家庭电路中电流过大的原因
2.用电器的总功率过大
思考：
用电器的总功率过大也会引起电流过大，能说出你的判断依据吗？
能不能用实验证实
你的判断呢？

## Slide 10
A
总功率过大是电 流过大的原因
一、家庭电路中电流过大的原因
为什么用电器总功率过大时会引起电流过大呢？
如图所示，逐渐增加并联电灯的个数，请猜想会发生什么现象？产生这些现象的原因是什么？

## Slide 11
分析：灯泡是并联的，并联的灯泡越多，电路中总功率越大，根据I=P/U可知，U一定，P大，I也大，所以并联的电灯越多干路电流越大。
现象：并联的灯泡越多，电流表的示数越大，并联的灯泡足够多时，保险丝就会熔断。
一、家庭电路中电流过大的原因

## Slide 12
一、家庭电路中电流过大的原因
思考：
细心地同学会发现，并联接入电路的灯泡越多，开始亮着的灯泡，会稍微变暗，针对这个现象，谁能说说自己的看法？生活中你发现过类似的现象吗？
2.用电器的总功率过大

## Slide 13
一、家庭电路中电流过大的原因
2.用电器的总功率过大
导线的电阻不能忽略，干路电流越大，导线上分电压越多，灯泡两端的电压减小，实际功率变小。
家庭电路中的总功率过大，会有什么危害呢？应该如何防止呢？

## Slide 14
保险丝为什么能起到保险的作用？
二、保险丝
当电流过大时，保险丝熔断，切断电路，起到了保护作用。

## Slide 15
二、保险丝
看教材第111页，思考并小组讨论：
1.电流过大时，保险丝为什么会自动熔断？
2.为了达到保险的目的，保险丝的材料应该具有什么特点？
3.是否可以任意换用不同规格的保险丝，或用铁丝、铜丝代替保险丝？

## Slide 16
二、保险丝
2.原理：电流的热效应。
1.作用：当电流过大时，保险丝熔断，切断电路，起到了保护作用。
3.材料：电阻率大，熔点低的铅锑合金合金。
注意：
决不能用铜丝或铁丝代替保险丝！

## Slide 17
二、保险丝
思考：
同样是保险丝，为什么有粗有细，它们有什么不同吗？

## Slide 18
二、保险丝
保险丝材料和长度一定时，越粗,电阻越小,而保险丝的熔点相同，根据Q=I2Rt，电流流过保险丝时,电阻小的保险丝要通过较大的电流才能熔断。所以保险丝越粗,电阻越小,额定电流越大。
友情提示：
更换保险丝时，不要换成更粗的保险丝，铜丝、铁丝的熔点较高，所以千万不能用铜丝或铁丝代替保险丝，否则当电路中电流过大时，保险丝不能及时熔断，起不到保护电路的作用.

## Slide 19
几种常见的保险丝
二、保险丝

## Slide 20
现在家庭中常用空气开关代替保险丝
二、保险丝
当线路发生短路或严重电流过载时，短路电流超过瞬时脱扣整定电流值，电磁脱扣器产生足够大的吸力，将衔铁吸合并撞击杠杆，使搭钩绕转轴座向上转动与锁扣脱开，锁扣在反力弹簧的作用下将主触头分断，切断电源。

## Slide 21
献计献策：
为了防止电路中电流过大引发事故，你有哪些好的建议？
1、避免同时使用功率过大的用电器
2、改造线路
3、加装保险装置
……
1、保险丝
2、空气开关

## Slide 22
课堂小结
1、家庭电路中电流过大的原因是：短路或用电器的总功率过大。
2、家庭电路中的保险装置：保险丝或空气开关。

## Slide 23
1、电路中电流过大的原因是（ ）或（ ）
短路
用电器的总功率过大
课堂练习
2、家庭电路中引起保险丝熔断的原因是 （ ）
A、保险丝太粗不合格
B、所有用电器同时工作
C、一定是短路造成的
D、可能接入了大功率电器
D

## Slide 24
3、家庭电路中保险丝断了，以下原因不可能的是： （ ） A、家庭中用电器的功率过大 B、拉线开关中的两根导线头相碰 C、保险丝的规格不合适，熔断电流太小 D、插头中的两根导线头相碰
B
课堂练习

## Slide 25
课堂练习
4、某家庭电路，已有两盏电灯正常发光，如果再使用一个电熨斗，则该电路的 （ ）
A、总电流变大 B、总电压变大
C、总电阻变大 D、总功率变大
A D

## Slide 26
课堂练习
5、小华家有30W日光灯2盏，15W的电灯3盏，60W的彩电1台，100W的电冰箱1台，300W的洗衣机1台，600W的音响1台，1kW的电饭煲1个，问：他家的总保险丝应如何选择？
（ 答案：I总＝P总/U总＝2165W/220V＝10A ）

## Slide 27: 使用规范说明
站点介绍：
PPT模板下载网站www.eeppt.com为您提供免费ppt模板下载，有好看的ppt模板，ppt背景图片，ppt素材，ppt图表，动态ppt模板大全，幻灯片模板，PowerPoint模板等各类ppt模板免费下载。助您轻松制作出精美PPT模板！最新更新ppt模板 http://www.eeppt.com/new.html
特别说明：
该PPT模板收集于网络，仅供学习与参考，请勿用于商业用途。否则产生的一切后果将由您自己承担！如有侵犯您的版权，请及时与我们联系。
栏目推荐：
幻灯片模板下载 http://www.eeppt.com/ ppt背景图片素材 http://www.eeppt.com/beijing/
ppt动态模板 http://www.eeppt.com/dongtai/ 通用ppt模板下载 http://www.eeppt.com/moban/tongyong/
ppt 模板 http://www.eeppt.com/moban/ ppt设计模板下载 http://www.eeppt.com/moban/chuangyi/
ppt模板素材 http://www.eeppt.com/sucai/ 毕业答辩ppt模板下载 http://www.eeppt.com/moban/dabian/
企业文化ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/qiye/月工作总结ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/gongzuo/
商务ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/shangwu/ 精品ppt模板下载 http://www.eeppt.com/moban/jingpin/
ppt课件模板 http://www.eeppt.com/moban/kejian/ 中国风ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/zhongguofeng/
活动策划方案ppt http://www.eeppt.com/moban/yingxiao/ ppt免费下载 http://www.eeppt.com/moban/mianfei/
工业制造ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/gongye/ 会议报告ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/huiyi/
交通安全ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/jiaotong/ 教育培训ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/jiaoyu/
卡通动漫ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/katong/ 体育运动ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/yundong/
www.eeppt.com
<number>

## Slide 28
作业：
1. 本节练习1、2。
2.了解家里的所有家用电器的功率，计算用电器同时工作时通过保险丝的总电流，并与电能表上的标定电流比较，为保证安全用电，你将采取哪些措施？